АДМ-7

Автодорожная мина

АДМ-7 предназначена для минирования автомобильных дорог, также может применяться в качестве объектной для разрушения военных и промышленных объектов

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип мины | - противотранспортная неконтактная, управляемая |
| --- | --- |
| Масса: |  |
| мины | - 24,2 кг |
| взрывателя | - 10,2 кг |
| заряда | - 14,0 кг |
| Масса ВВ: |  |
| детонатора (ТНТ шашка) | - 2,0 кг |
| основного заряда | - 12,0 кг |
| Датчики цели | - магнитный |
| Механизмы дальнего взведения и замедления | - электрохимический |
| Время взведения | - 10…180 мин |
| Время замедления при установке мины в качестве объектной | - от 2 до 120 сут |
| Глубина установки | - 0,2…0,5 м |
| Габариты,: диаметр высота взрывателя высота мины | - 220 мм - 250 мм - 490 мм |
| Температурный диапазон применения | - от - 15 до + 40° С |
| Гарантийный срок хранения взрывателя (без источника тока) | - 10 лет |

АДМ-7 выпускалась до 1967 года.

Мина может применяться в качестве объектной для разрушения различных военных и промышленных сооружений.

В мине АДМ-7 применяется окончательно снаряженный взрыватель АДМ-7 с механизмом дистанционного управления и с электрохимическим механизмом замедления.

Взрыватель АДМ-7 отличается от взрывателя АДМ-8 (мины АДМ-8) устройством дистанционного управления и источником тока.

АДМ-8

Автодорожная мина

АДМ-8 предназначена для минирования автомобильных дорог, также может применяться в качестве объектной для разрушения военных и промышленных объектов

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип | - неконтактная, управляемая |
| --- | --- |
| Масса мины | - 24,2 кг |
| Масса взрывателя | - 10,2 кг |
| Масса основного заряда | - 14,0 кг |
| Масса ВВ: детонатора во взрывателе | - 2,0 кг |
| основного заряда | - 12,0 кг |
| Датчик цели | - магнитный |
| Механизм замедления | - электромеханические |
| Время взведения (при установке без замедления) | - от 10 до 180 мин |
| Время замедления | - от 2 до 120 суток |
| Глубина установки | - 0,2...0,5 м |
| Диаметр мины | - 220 мм |
| Высота: мины взрывателя | - 490 мм - 250 мм |
| Температурный диапазон применения | - от - 15 до + 40° С |
| Гарантийный срок хранения взрывателя (без источника тока) | - 10 лет |

В АДМ-8 применяется окончательно снаряженный взрыватель с механизмом дистанционного управления и с электрохимическим механизмом замедления.

БПМ

большая прилипающая мина

Большая прилипающая мина БПМ предназначена для повреждения боевой и промышленной техники, боевых и транспортных машин, подвижного железнодорожного состава и других различных механизмов

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип мины | - замедленного действия, объектная, фугасная |
| --- | --- |
| Материал корпуса | - сталь |
| Масса | - 7 кг |
| Масса ВВ (ТГА) | - 2,8 кг |
| Взрыватель | - ВЗД-1М -2 шт |
| Время установки на объекте | - до 1,0 мин |
| Расчет для установки | - 1 чел |
| Способ установки | - вручную |
| Сила притяжения мины магнитами к стальному листу толщиной 1 см | - 80...100 кгс |
| Глубина установки в воде | - до 3 м |
| Эффективность: |  |
| мина образует сквозную пробоину в стальном листе толщиной | - 45 мм |
| размеры пробоины | - 450х450 мм |
| Диаметр (без взрывателя) | - 255 мм |
| Высота | - 100 мм |
| Температурный диапазон применения | - -30..+50 Со |

Мина БПМ неокончательно снаряженная. Каждая мина комплектуется стальной кольцевой пластиной, поясным креплением и гаечным ключом (один на две мины).

КПОМ-2

кассеты разового использования

Кассета КПОМ-2 применяется в вертолетных системах минирования ВСМ-1, универсальных минных заградителях УМЗ и переносных комплектах минирования ПКМ.

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип кассеты | - разового применения, унифицированная |
| --- | --- |
| Системы, применяющие кассеты | - ВСМ-1; УМЗ, ГМЗ-Г; ПКМ |
| Габаритные размеры | - Ø140 х 480 мм |
| Масса кассеты с минами | - 9,6 кг. |
| Снаряжение боевой части | - ПОМ-2 |
| Количество боеприпасов | - 4 шт |
| Температурный диапазон применения | - От - 40 до + 50 °С |
| Масса вышибного заряда (порох ДРП-3) | - 0,010 кг |
| Гарантийный срок хранения (без источника тока) | - 10 лет |

Кассета КПОМ-2:

1 – стакан; 2 – поршень; 3 - вышибной заряд; 4 - электрокапсюльная втулка ЭКВ-ЗОМ;

5 – камера сгорания; 6 - газоводы; 7 -пластинчатая пружина, 8 - пружина; 9 - шток; 10, 12 и 15 -диски; 11 – разделительный заряд; 13 - шпилька; 14- мины, 16 – прокладка;

17 - фиксирующая лапка стакана; 18 – крышка; 19 - винты; 20 - капроновая лента; 21 – гайка; 22 – втулка; 23 - пиротехнический усилитель; 24 - пиротехнический замедлитель

КПТМ-3

кассеты разового использования

Кассета КПТМ-3 применяется в вертолетных системах минирования ВСМ-1, универсальных минных заградителях УМЗ и переносных комплектах минирования ПКМ.

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип кассеты | - разового применения, унифицированная |
| --- | --- |
| Системы, применяющие кассеты | - ВСМ-1; УМЗ, ГМЗ-Г; ПКМ |
| Габаритные размеры | - Ø140 х 480 мм |
| Масса кассеты с минами | - 8,5 кг. |
| Снаряжение боевой части | - ПТМ-3 |
| Количество боеприпасов | - 1 шт |
| Температурный диапазон применения | - От - 40 до + 50 °С |
| Масса вышибного заряда (черный порох) | - 0,009 кг |
| Гарантийный срок хранения (без источника тока) | - 10 лет |

# Устройство

Кассета КПТМ-3 состоит из стакана 11 с отверстием для установки источника тока, корпусных деталей, электрокапсюльной втулки ЭКВ-ЗОМ 1, вышибного заряда 10 и мины 7.

Стакан служит для размещения в нем мины 7, поршня 6, крышки 5, вышибного заряда 10, втулки 2, обоймы 12, диска 5, крышки 9 и стакана 11. На втулку 2 надета петля канатика 4, который другим концом прикреплен к чеке взрывателя мины. Стакан 11 обжат в четырех точках на поршень 6. В поршне имеется отверстие, которое обеспечивает доступ пороховых газов к тепловому датчику мины и прохождение канатика. Диск и поршень имеют выемки для фиксации мины. Все детали в стакане плотно поджаты крышкой через прокладки обжатыми на нее лапками стакана.

Для установки или смены источника тока в мине кассеты комплектуются ключом, укладываемым вместе с ними в упаковку. Ключ состоит из корпуса 5 с рукояткой 7, на торце корпуса запрессованы штифты 4. Валик 6 со втулкой 8 имеет на конце резьбу и свободно вращается внутри корпуса без выпадания.

Для установки источника тока необходимо вставить штифты ключа в углубление Б заглушки 3 взрывателя мины, затем, вращая втулку 8, ввернуть валик 6 в резьбовое отверстие В заглушки. Вращая рукоятку 7, вывернуть заглушку из взрывателя, извлечь из заглушки кольцо и вставить в нее знаком «+» к дну источник тока. Вставить сверху источника тока кольцо 1. Ввернуть заглушку во взрыватель и отсоединить ключ.

# Принцип действия

При подаче импульса электрического тока на электрокапсюльную втулку ЭКВ-ЗОМ она срабатывает, воспламеняя вышибной заряд 10. Под действием давления и температуры пороховых газов срабатывает тепловой датчик мины. Усилие от давления пороховых газов через детали кассеты и мину

КСФ-1 (КСФ-1С  КСФ-1С-0,5)

кассеты разового использования

Кассета КСФ-1 (КСФ-1С  КСФ-1С-0,5) применяется в вертолетных системах минирования ВСМ-1, универсальных минных заградителях УМЗ и переносных комплектах минирования ПКМ.

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип кассеты | - разового применения, унифицированная |
| --- | --- |
| Системы, применяющие кассеты | - ВСМ-1; УМЗ, ГМЗ-Г; ПКМ |
| Габаритные размеры | - Ø140 х 480 мм |
| Масса кассеты с минами | - 9,2 кг. |
| Снаряжение боевой части | - ПФМ-1С и ПФМ-1 |
| Количество боеприпасов: |  |
| - КСФ-1С | - 64 шт |
| - КСФ-1С-0,5 КСФ-1 | - 72 шт (по 36 ПФМ–1С и ПФМ-1) |
| Температурный диапазон применения | - От - 40 до + 50 °С |
| Масса вышибного заряда (черный порох) | - 0,007 кг |
| Гарантийный срок хранения (без источника тока) | - 10 лет |

Кассета КСФ–1С состоит из стакана с ввернутой в него электрокапсюльной втулкой ЭКВ–30М. Внутри размещены вышибной пороховой заряд, поршень, четыре закрытых блока с минами, газовод, диски и разделительный заряд. Стакан закрыт крышкой, зафиксированной в нем завальцовкой лапок.

Конструкция кассеты герметична. Для исключения прорывов газов от вышибного заряда в объем кассеты, заполненный минами, поршень имеет уплотнительную прокладку.

Закрытый блок состоит из двух опор, между которыми уложены 16 мин ПФМ–1С, опоры с одной стороны соединяются Z–образным замком, а с другой крышкой с завальцованными на ней лапками опор, в крышке закрытого блока установлены пиротехнический замедлитель и заряд УЗВ.

Кассеты КСФ–1С–0,5 и КСФ–1 отличаются тем, что внутри их размещены по два закрытых блока и по два открытых блока, в каждом из которых уложены по 18 мин, причем в кассете КСФ–1С–0,5 закрытые блоки снаряжены минами ПФМ–1С, а открытые – минами ПФМ–1. Все блоки кассеты КСФ–1 снаряжены минами ПФМ–1. Эти кассеты не имеют газовода, закрытые блоки в них крышками упираются в поршень. В поршне имеются отверстия малого диаметра для прохода пороховых газов к пиротехническим замедлителям.

Лидерство-Т (П)

инженерный боеприпас с кассетной боевой частью

«Лидерство-Т(П)» предназначена для поражения групповой цели противника (3…4 танка, легкобронированной техники и до МПВ в пешем порядке).

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип мины | - противопехотная/ противотранспортная осколочно- кумулятивная управляемая высотная кругового поражения |
| --- | --- |
| Корпус | - металл |
| Масса | - 100 кг |
| Диаметр | - 60 см |
| Высота корпуса | - 100 см |
| Чувствительность датчика цели | - 150-200м |
| Радиус сплошного поражения | - 85-95 м |
| Количество поражающих элементов | - 40 шт |
| Броне пробиваемость поражающего элемента | - до 30 мм. брони |
| Радиус поражения осколками пораж. Элемента | - до 17 м |
| Приведенная площадь поражения | - 25000 кв. метров |
| Время боевого дежурства | - 30 сут |
| Время пассивного ожидания | - зависит от ср. работы элем. питания |
| Температурный диапазон применения | - От -40 --+50 град |

Принципиально новый образец противопехотной/ противотранспортной управляемой мины. В связи с тем, что на вооружение Российской Армии эта мина не состоит, то ее наименование дано по заводской номенклатуре.

По своей сути это одновременно противопехотная и противотранспортная управляемая мина. В значительной мере это и противотанковая мина, т.к. поражение кумулятивной струей взрыва наносится в крышу машины, а бронепробиваемость составляет 30мм.

Применение мины целесообразно по групповым целям (наступающая при поддержке бронемашин пехота, артиллерийские подразделения на марше и при разворачивании на позициях, колонны пехоты и машин на марше, в местах привалов).

Мина устанавливается вручную с применением средств механизации под землю на глубину до 60 см. от крышки мины. Управление минами осуществляется оператором с проводного пульта управления ПУ-404П или радио пульта ПУ-404Р. Один пульт может управлять работой до 100 мин. Дальность управления радио пульта до 10 км, проводного до 4 км.

Мина снабжена комбинированным датчиком цели, включающим в себя сейсмический датчик с селекцией целей на машины и человека (при одновременном вторжении в зону обнаружения людей и машин, ошибки в селекции могут доходить до 15-18%), магнитный датчик с селекцией целей по массе металла, тепловой датчик с селекцией цели по количеству выделяемого тепла. Если мина находится в режиме боевого дежурства ( всего два режима - режим пассивного ожидания, режим боевого дежурства), то при вторжении цели (целей) в зону обнаружения (радиус зоны - 150-250 метров) датчики цели информируют пульт управления о характере цели (человек, машина), количестве целей, скорости и направлении движения, расстоянии до зоны поражения. Пульт управления обрабатывает поступающие сигналы и выдает оператору рекомендации о целесообразности подрыва мин, какие именно мины из стоящих на боевом дежурстве целесообразно взорвать, сколько и какие именно мины, находящиеся в пассивном режиме, целесообразно перевести в режим боевого дежурства. Если цели находятся одновременно в зонах поражения нескольких мин, то выдаются рекомендации, какую именно из мин оптимально взорвать.

При выдаче команды с пульта управления на взрыв, сначала срабатывает пиропатрон, сбрасывающий крышку мины и маскировочный слой грунта. Затем запускается ракетный двигатель кассетной боевой части, которая взлетает на высоту 45-60 метров. По достижении этой высоты кассета разбрасывает в радиусе 85-95 метров поражающие элементы, которых в кассете 40 штук.

На снимке слева кассетная боевая часть в разрезе. В верхней части красным цветом выделен блок датчиков цели, внутри видны поражающие элементы, один из которых лежит возле кассеты, в верхней части хорошо видны сопла ракетного двигателя кассеты.

Поражающие элементы имеют вид металлических цилиндров. Длина элемента 16см, диаметр 6.5 см. В хвостовой части имеются четыре тканевые стабилизирующие ленты, обеспечивающие падение поражающего элемента головной частью вниз. При касании взрывателя поверхности земли или машины происходит взрыв. Поражение людям наносится осколками поражающего элемента (радиус поражения 17 метров).

Поражение машинам наносится кумулятивной струей, т.к. передняя часть боевого заряда имеет кумулятивную воронку с пробивной способностью до 30 мм. брони. Завод может на заказ изменять характер поражающих элементов. За счет утоньшения корпуса и увеличения глубины воронки можно довести бронепробиваемость до 60-80 мм., а если кумулятивную воронку убрать и поражающий элемент заполнить большим количеством взрывчатки с размещением по стенкам стальных шариков, то радиус поражения людей можно довести до 20-30 метров.

Мина переводится в режимы боевого дежурства или пассивного ожидания с пульта управления. С него же выдается команда на самоликвидацию немедленно или по истечении устанавливаемого срока боевой работы. При попытке снятия мины, при нарушении целостности проводной линии управления или помех радиолинии пульт информирует оператора о невозможности управления миной. При этом, в зависимости от предварительных установок, мина может перейти в безопасный режим или само ликвидироваться. Отсутствие связи с пультом управления в течение заранее заданного промежутка времени приводит к самоликвидации мины.

Возможна комплектация мины устройствами, подавляющими работу металлодетекторов (миноискателей), радиочастотных миноискателей, одорантных миноискателей. Возможен выпуск упрощенного варианта мины без датчиков целей. В этом случае оператор наблюдает за полем боя и визуально определяет наличие целей в зоне поражения, после чего выдает команду на

подрыв мины. Стоимость упрощенного варианта втрое ниже.

Для установки мин на местности заводом разработан установщик мин, представляющий собой автомобиль ЗИЛ-131 или КамАЗ-4310. Возможно переоборудование в установщик мин любого иного грузового автомобиля или гусеничной машины. На установщике размещается буровое оборудование, позволяющее бурить скважины под мины в грунтах I-IV категорий, крановое оборудование для установки мин и оборудование для тестирования мин, а также проводной пульт управления и радио пульт. Установщик ЗИЛ-131 несет до 12 мин.

Хотя по своей сути этот боеприпас является противопехотной/ противотранспортной миной, но он не подпадает под юрисдикцию ни Оттавской Конвенции, ни под действие Протокола II-й Женевской Конвенции, т.к. во-первых, называется не "мина", а "инженерный боеприпас", во-вторых, в Оттавской Конвенции указано в ст.2 : "1. "Противопехотная мина" означает мину, которая предназначена для взрыва от присутствия, близости или непосредственного воздействия человека и при этом выводит из строя, калечит или убивает одного или нескольких человек. Мины, предназначенные для детонации от присутствия, близости или непосредственного воздействия движущегося средства, а не человека и оснащенные при этом элементом неизвлекаемости, не могут быть отнесены к категории противопехотных мин лишь на том основании, что они так оснащены. 2. "Мина" означает боеприпас, предназначенный для установки под землей, на земле или вблизи поверхности земли или другой поверхности и для взрыва от присутствия, близости или непосредственного воздействия человека или движущегося средства. , а эта мина ни от присутствия, ни от близости, ни от непосредственного воздействия не взрывается, а взрывается от команды оператора, т.е. ее можно считать артиллерийским орудием.Здесь очень отчетливо прослеживается военная, техническая и юридическая безграмотность тех, кто составлял текст Оттавской Конвенции. Ведь создана небывалая по своим поражающим возможностям мина, а никакая конвенция ее не касается. И это только начало.Кстати, эту мину очень легко и просто сделать неуправляемой, т.е. отказаться от пульта управления, оператора. Достаточно присоединить к ней блок управления комплекта противопехотных мин "Охота" или даже простейший взрыватель МУВ с натяжной проволочкой, да перекусить пару проводочков в блоке датчиков. А с этим справится любой саперный сержант.

Заметки на полях.

Эта мина впервые показана на международной выставке технических средств обороны и защиты в г.Нижний Тагил 3-8 июля 2001г. (RDE-2001).

Представил ее московский научно-исследовательский машиностроительный институт НИМИ. Телефон (095) 452-11-72, факс (095)452-14-06.

Мина пока нигде на вооружении не состоит.

МЛ-7

мина ловушка

Мина-ловушка МЛ-7  предназначена для установки противопехотных фугасных мин и зарядов ВВ в неизвлекаемое положение и применения в качестве мины-ловушки

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип мин, применяемых с МЛ-7 | - мины класса ПМН |
| --- | --- |
| Тип датчика цели | - разгрузочный |
| Минимально необходимая масса нагружения | - 0,3 кг |
| Масса: мины | - 0,1 кг |
| заряда ВВ | - 0,04 кг |
| Габаритные размеры: |  |
| Длина | - 72 мм |
| ширина | - 69 мм |
| высота | - 30 мм |
| Тип механизма дальнего взведения | - Гидромеханический |
| Время дальнего взведения | - От 45 с до 20 мин (в зависимости от температуры окружающей среды) |
| Температурный диапазон применения | - - 40 ….+ 50° С |
| Время установки мины | - До 4 мин |
| Гарантийный срок хранения | - 10 лет |

Состав комплекта:

Мина неокончательно снаряженная  .  .  .   1 шт

Дополнительные детонаторы  .  .  .  .  .        2 шт

МЛ-8

Мина ловушка

Мина-ловушка МЛ-8 предназначена для установки противопехотных фугасных мин и зарядов ВВ в неизвлекаемое положение и применения в качестве мины-ловушки.

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип мин, применяемых с МЛ-8 | - ПМН, ПМН-2, ПМН-4, ОЗМ-72, серии ТМ-62 |
| --- | --- |
| Тип датчика цели | - разгрузочный |
| Минимально необходимая масса нагружения | - 0,25 кг |
| Масса: мины | - 0,37 кг |
| заряда ВВ (ПВВ-5А) | - 0,08 кг |
| Габаритные размеры: |  |
| Длина | - 114 мм |
| ширина | - 60 мм |
| высота | - 40 мм |
| Тип механизма дальнего взведения | - пиротехнический |
| Время дальнего взведения | - 120 … 150 сек |
| Температурный диапазон применения | - - 40 ….+ 50° С |
| Время установки мины | - До 4 мин |
| Гарантийный срок хранения | - 10 лет |

Мина МЛ-8 окончательно снаряженная. Взрыватель предохранительного типа, разгрузочного действия, в корпусе которого размещены: пусковой механизм, пиротехнический замедлитель, взводящий механизм, предохранительно-исполнительный механизм и предохранительно-детонирующий механизм

Устройство

Мина МЛ-8 состоит из корпуса, взрывателя и заряда ВВ.

Корпус 11 мины пластмассовый, прямоугольной формы, служит для размещения взрывателя и заряда ВВ. На корпусе, при помощи двух штифтов закреплена свободно вращающаяся крышка датчика цели.

Взрыватель предохранительного типа, разгрузочного действия, в корпусе 8 которого размещены: пусковой механизм, пиротехнический замедлитель, взводящий механизм, предохранительно-исполнительный механизм и предохранительно-детонирующий механизм.

Пусковой механизм предназначен для обеспечения безопасности взрывателя в транспортном положении и перевода его в боевое положение.

ПМН

противопехотная мина нажимного действия

Мина ПМН предназначена для минирования местности в целях поражения личного состава противника

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип | - фугасная, с временным предохранителем (металлоэлементом) |
| --- | --- |
| Материал | - пластмасса. резина |
| Масса | - 550 г |
| Масса ВВ (тротил) | - 200 г |
| Тип взрывателя | - механический встроенный |
| Тип детонатора | - МД-9 |
| Масса ВВ детонатора (тетрил) | - 6,5 г |
| Тип МДВ | - металлоэлемент |
| Время МДВ | - |
| Усилие срабатывания | - 8-25 кгс |
| Усилие выдергивания чеки | - |
| Время боевой работы | - |
| Диаметр | - 110 мм |
| Высота | - 53 мм |
| Температурный диапазон применения | - от -40 до +50 С |
| Способ установки | - вручную, ПМЗ-4 |

Мина ПМН принята на вооружение в 1950 году. Экспортировалась в различные страны мира и широко применялась в вооруженных конфликтах. За причиняемые человеку при взрыве тяжелые ранения, практически не оставляющие ему шансов остаться в живых, на Западе получила название «Черная вдова». С 1963 года производилась в Китае под индексом «мина типа 58».

Поражение человеку наносится за счет разрушения нижней части ноги (стопы) при взрыве заряда мины в момент наступания ногой на нажимную крышку мины. Обычно при взрыве мины отрывается полностью стопа ноги, которой солдат противника наступил на мину, и, в зависимости от расстояния, второй ноги от места взрыва, она также может быть значительно повреждена или не получить повреждения вовсе. Кроме того, ударная волна достаточно большого заряда ВВ лишает человека сознания, высокая температура взрывных газов может причинить значительные ожоги нижним конечностям. Смерть может наступить от  болевого шока, потери крови при несвоевременном оказании первой помощи.

Мина может устанавливаться как на грунт, так и в грунт, в снег,  вручную или раскладываться средствами механизации (прицепные минные раскладчики ПМР-1, ПМР-2, прицепные минные заградители ПМЗ-4), но во всех случаях перевод мины в боевое положение осуществляется вручную.

Срок боевой работы мины не ограничивается. Самоликвидатором мина не оснащается.Элементов неизвлекаемости и необезвреживаемости не имеет.

Установка мины достаточно безопасна. С момента выдергивания предохранительной чеки до момента постановки взрывателя на боевой взвод в зависимости от температуры окружающей среды проходит от 3 мин. (при +40град.) до 59 часов (при -40 град.).

Мины упаковываются в ящики по 25 шт. (масса брутто 22 кг.) не окончательно снаряженными. Запалы МД-9 перевозятся отдельно. В боевой остановке мины можно комплектовать запалами и перевозить в штатной укупорке окончательно снаряженными.

Позднее, с целью сократить время перевода мины в боевое положение в зимних условиях, было разработано специальное устройство под названием СВП, которое вкручивалось вместо

ПМН-2

противопехотная мина нажимного действия

Мина ПМН-2 предназначена для минирования местность в целях поражения личного состава противника на ППМП

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип | - Фугасная, нажимного действия, окончательно снаряженная |
| --- | --- |
| Материал | - пластмасса. резина |
| Масса | - 400 г |
| Масса ВВ (ТГ-40) | - 100 г |
| Тип взрывателя | - Механический встроенный с механизмом дальнего взведения |
| Тип детонатора | - встроенный |
| Масса ВВ детонатора (тетрил) | - 4,5 г |
| Тип МДВ | - пневматический |
| Время МДВ | - 30—300 с |
| Усилие срабатывания | - 5—25 кгс |
| Усилие выдергивания чеки | - |
| Время боевой работы | - |
| Диаметр | - 120 мм |
| Высота | - 54 мм |
| Температурный диапазон применения | - от -40 до +50 С |
| Способ установки | - вручную, ПМЗ-4П |

Мина противопехотная фугасная нажимного действия. Предназначена для выведения из строя личного состава противника. Поражение человеку наносится за счет разрушения нижней части ноги (стопы) при взрыве заряда мины в момент наступания ногой на датчик цели (черный крестообразный выступ на верхней плоскости) мины.

Обычно при взрыве мины отрывается полностью стопа ноги, которой солдат противника наступил на мину, и, в зависимости от расстояния, второй ноги от места взрыва, она также может быть значительно повреждена или не получить повреждения вовсе. Кроме того, ударная волна достаточно большого заряда ВВ лишает человека сознания, высокая температура взрывных газов может причинить значительные ожоги нижним конечностям. Смерть может наступить от  болевого шока, потери крови при несвоевременном оказании первой помощи.

Мина может устанавливаться как на грунт, так и в грунт, в снег,  вручную или раскладываться средствами механизации (прицепные минные раскладчики ПМР-1, ПМР-2, ПМР-3, прицепные минные заградители ПМЗ-4), но во всех случаях перевод мины в боевое положение осуществляется вручную. Герметичность мины позволяет использовать ее в водонасыщенных и болотистых грунтах. Установка мин под воду  (прибрежная полоса водных преград, броды) не допускается ввиду ее плавучести.

На снимке типичная картина последствий подрыва на мине типа ПМН.

Срок боевой работы мины не ограничивается. Самоликвидатором мина не оснащается. Элементов неизвлекаемости и необезвреживаемости не имеет, но особенности конструкции исключают обратный перевод мины из боевого в безопасное положение. Поэтому мина относится к категории необезвреживаемых.

Установка мины достаточно безопасна. С момента выдергивания предохранительной чеки до момента постановки взрывателя на боевой взвод   от 2 мин. (при +40град.) до 10 мин. (при -40 град.).

Применение в качестве заряда смеси тротила (40%) и гексогена (60%) вместо чистого тротила несколько повышает поражающее действие, приближая его к мине ПМН (200гр. тротила), хотя в целом мощность ПМН-2 примерно в полтора раза ниже, чем у ПМН.

Мины упаковываются в ящики по 25 шт. (масса брутто 25 кг.)  окончательно снаряженными. Размер ящика 66х60х20.5 см.

Преимущество мины ПМН-2 перед ПМН состоит прежде всего в том, что механизм дальнего взведения работает по принципу пневматики, а не перерезания струной металлоэлемента. Это обеспечивает высокую стабильность времени перевода мины в боевое положение 2-10 минут, т.е. почти не зависит от температуры окружающей среды (время дальнего взведения мины ПМН при низких температурах доходило до 59 часов, т.е. двое с половиной суток).
Второе преимущество ПМН-2 в том, что не требуется никаких предварительных действий при подготовке мины к применению (осмотр, вывинчивание   пробки, вставление запала, и т.п.) и нет никаких элементов, которыми требуется комплектовать мину (запал). Это обеспечивает высокую безопасность и  возможность пользования миной малоквалифицированными солдатами.

Несколько загрубленный датчик цели и его измененная форма (на снимке он отчетливо виден - черный крестообразный) исключают случайное срабатывание мины при кратковременных динамических нагрузках, несколько снижают чувствительность мины к взрывным средствами разминирования ( примерно на 8-12%).

Никаких подготовительных действий перед применением мины не требуется. Для перевода мины в боевое положение необходимо   просто резко повернуть  по часовой или против часовой стрелки предохранительную чеку (фигурная скобка из белого металла хорошо заметная на снимке) чтобы срезать контровочную медную проволоку и выдернуть чеку из гильзы. С этого момента через 2-10 минут мина будет переведена в боевое положение. Обратный процесс невозможен.

Мины типа ПМН и ПМН-2 столь же популярны во многих странах, что и автомат Калашникова. ПМН-2 производились только в СССР на Брянском химическом заводе и заводе им. Чапаева, экспортировались во многие страны, особенно в Индокитай. Камбоджу следует считать страной, где мин ПМН-2 установлено наибольшее количество. 
ПМН, кроме СССР, производились в пятнадцати странах мира, включая Италию (под индексом Gyata 69).  Они применяются весьма активно  в странах Азии и Африки.

# Устройство и принцип действия

Мина ПМН-2 состоит из корпуса, заряда, нажимного датчика и встроенного взрывателя с пневматическим механизмом дальнего взведения.

Корпус 1 пластмассовый, имеет полости для размещения заряда и механизма дальнего взведения, один вертикальный и два горизонтальных канала для размещения механизмов взрывателя. Сверху корпус закрыт крышкой 2.

Заряд 13 (ТГ-40) размещен в подковообразной полости корпуса и имеет дополнительный детонатор 15 (тетрил) массой 4,5 г.

Нажимной датчик состоит из подпружиненного штока 12, размещенного в вертикальном канале корпуса, и опирающейся на него крестовины 8, закрытой резиновым колпаком 4, закрепленным сверху корпуса накидной гайкой 5.

Встроенный взрыватель предохранительного типа обеспечивает разрыв огневой цепи мины в транспортном положении, взведение в боевое положение с замедлением 30—300 с и взрыв заряда мины при нажатии на нее в боевом положении. Взрыватель состоит из пневматического механизма дальнего взведения, подпружиненного движка 17 с капсюлем-детонатором, ударника 14 с боевой пружиной.

Механизм дальнего взведения состоит из сильфона подпружиненной втулки 7 с диафрагмой. Втулка своим зубом 16 удерживает движок 17 в транспортном положении. В транспортном положении капсюль-детонатор отведен от ударника и дополнительного детонатора, сильфон 6 наполнен воздухом. Втулка 7 находится в нижнем положении, сжимает пружину 8 и удерживается в этом положении штоком 11, соединенным замком с предохранительной чекой 9, которая зафиксирована срезной чекой 10.

Ударник сжимает боевую пружину и удерживается на боевом взводе штоком 12 нажимного датчика.

При повороте предохранительной чеки 9 срезается срезная чека 10, а при выдергивании предохранительной чеки перемещается шток 11, освобождая втулку 7. При этом втулка под действием пружины 8 поднимается вверх. Сильфон 6 сжимается, и воздух из него выдавливается через отверстие в диафрагме. Через 30—300 с зуб 16 втулки освобождает движок 17, который под действием пружины переходит в боевое положение — капсюль-детонатор становится против ударника и дополнительного детонатора.

При нажатии на мину крестовина нажимает на шток 12. Шток опускается и освобождает ударник 14. Ударник под действием боевой пружины накалывает капсюль-детонатор, который взрывается и вызывает взрыв дополнительного детонатора и заряда мины.

# Установка

Мины ПМН-2 устанавливаются :

- летом в грунт или на грунт с маскировкой грунтом или растительностью;

- зимой на поверхность грунта или в снег с маскировкой снегом.

В твердый утрамбованный снег мины устанавливаются так же, как в грунт.

Установка мин ПМН-2 производится:

- раскладкой мин с помощью минного заградителя ПМЗ-4П, имеющего дополнительное оборудование для установки противопехотных мин, с последующим переводом их в боевое положение вручную на месте установки;

- выкладкой мин с автомобиля на поверхность грунта;

- вручную.

Установка мин с помощью минного заградителя ПМЗ-4П с дополнительным оборудованием для раскладки противопехотных мин производится в следующем порядке:

— мины извлекаются из упаковок и подаются в накопитель;

— из накопителя мины подаются в выдающий лоток;

— саперы (два человека), двигаясь за заградителем, отрывают лунки и устанавливают в них разложенные мины;

— один сапер, двигаясь последним, переводит мины в боевое положение и маскирует их.

Установка мин выкладкой с автомобиля производится при ускоренной установке минных полей летом при наличии растительного покрова, обеспечивающего маскировку мин.

Установка мины ПМН-2:

а - в грунт; б - на поверхности грунта; в - в снег на поверхности грунта при снежном покрове до 10 см; г - в снег при снежном покрове более 10 см; 1 - мина; 2 - маскировка рыхлым грунтом; 3 - маскировка травой (листьями); 4 - снег; 5 - маскировка лунки снегом

На автомобиль назначаются три-четыре человека, которые извлекают мины из упаковок, поворачивают и извлекают предохранительные чеки и опускают мины через борта автомобиля с необходимой плотностью. Для получения трехрядного минного поля сбрасывание мин производится слева, справа и сзади по ходу автомобиля. Мины, установившиеся вниз крышкой, сохраняют работоспособность. Для установки мины в грунт вручную необходимо:

- отрыть лунку по диаметру мины глубиной 3—4 см;

- установить мину в лунку;

- повернуть предохранительную чеку и выдернуть ее из мины;

- замаскировать мину.

Зимой при снежном покрове до 10 см мина ставится на поверхность грунта. При снежном покрове более 10 см мина ставится в снег. Через лунку, выдавленную в снегу ногой, мина после извлечения предохранительной чеки подсовывается под снег так, чтобы маскировочный слой снега над

ПМН-3

противопехотная мина нажимного действия

Мина ПМН-3 предназначена для устройства противопехотных заграждений,  самоликвидирующихся в заданное время,  а также для устройства мин-ловушек и мин замедленного действия

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип | - фугасная, нажимного действия |
| --- | --- |
| Материал | - пластмасса |
| Масса | - 600 г |
| Масса ВВ (А-IX-I) | - 80 г |
| Тип взрывателя | - электромеханический встроенный |
| Тип детонатора | - МГ-8Т |
| Тип МДВ | - электронный |
| Время МДВ | - 8,5 ± 1,5 с |
| Время самоликвидации | - 0,5,1,2,4,8 сут |
| Усилие срабатывания | - 5-25 кгс |
| Элемент неизвлекаемости | - наклонный датчик |
| Источник тока | - 7РЦ53У |
| Время боевой работы (фиксированное) | - 0.5, 1,2,4,8 суток |
| Диаметр | - 120 мм |
| Высота | - 54 мм |
| Температурный диапазон применения | - от -30 до +50 С |
| Способ установки | - вручную |

Внешне мина ПМН-3 очень похожа на мину ПМН-2!

Мина противопехотная фугасная нажимного действия. Предназначена для выведения из строя личного состава противника. Поражение человеку наносится за счет разрушения нижней части ноги (стопы) при взрыве заряда мины в момент наступания ногой на датчик цели (черный крестообразный выступ на верхней плоскости) мины.

Обычно при взрыве мины отрывается полностью стопа ноги, которой солдат противника наступил на мину, и, в зависимости от расстояния, второй ноги от места взрыва, она также может быть значительно повреждена или не получить повреждения вовсе. Кроме того, ударная волна достаточно большого заряда ВВ лишает человека сознания, высокая температура взрывных газов может причинить значительные ожоги нижним конечностям. Смерть может наступить от  болевого шока, потери крови при несвоевременном оказании первой помощи.

Мина может устанавливаться как на грунт, так и в грунт, в снег,  вручную или раскладываться средствами механизации (прицепные минные раскладчики ПМР-1, ПМР-2, ПМР-3, прицепные минные заградители ПМЗ-4, вертолетная система минирования ВСМ), но во всех случаях перевод мины в боевое положение осуществляется вручную. Герметичность мины позволяет использовать ее в водонасыщенных и болотистых грунтах. Установка мин под воду  (прибрежная полоса водных преград, броды) не допускается ввиду ее плавучести.

Срок боевой работы мины устанавливаемый предварительно может составлять 12 часов, 1, 2, 4, 8 суток после чего мина самоликвидируется  подрывом. 
Мина неизвлекаемая и необезвреживаемая. Необезвреживаемость обеспечивается тем, что падение напряжения источника питания вызывает взрыв мины что происходит при попытке извлечь источник питания (аккумулятор 7-РЦ 53 У), его коротком замыкании, неисправности или при попытке нарушить целостность электронной схемы мины. Неизвлекаемость обеспечивается наличием наклонного датчика цели. Взрыв в этом случае происходит при изменении положения мины более, чем на 30 градусов (вне зависимости от положения мины, в котором она оказалась на момент приведения в боевое положение).

Мина имеет взрыватель и запал, являющиеся частью конструкции мины.

Снятие крышки с отсека производится с помощью капроновой лепты  зеленого цвета. На боковой поверхности корпуса размещен световой индикатор . Рядом с ручкой // переключателя времени самоликвидации нанесена маркировка времени самоликвидации мины, а со стороны основания мины—контур источника тока со знаками «+» и «-».

Встроенный электромеханический взрыватель состоит из узла включения с предохранительной чекой , нажимного датчика цели, закрытого резиновым колпачком , элемента неизвлекаемости (наклонного датчика цели), электронного блока  со световым индикатором , переключателя времени самоликвидации и предохранительно-исполнительного механизма (ПИМ).

Узел включения состоит из подпружиненного штока  с пластиной н контактов. В транспортном положении мины шток удерживается предохранительной чекой , установленной в прорезь штока. Для удобства удаления чека снабжена капроновой ленточкой красного цвета.

Нажимной датчик цели состоит из подпружиненной крестовины  с винтом и контакта . Резиновый колпак , закрывающий крестовину, закреплен сверху корпуса мины крышкой  к накидной гайкой .

Наклонный датчик цели  (шариковый замыкатель) обеспечивает срабатывание мины при ее наклоне на угол более  градусов.

Электронный блок  представляет собой печатную плату с размещенными на ней радиоэлементами и выполняет функции механизма дальнего взведения, блока индикации, устройства не обезвреживаемое, исполнительного устройства и механизма самоликвидации. Он обеспечивает время дальнего взведения и перевод мины в боевое положение, а также ее срабатывание при извлечении источника тока или по окончании установленного времени самоликвидации.

Световой индикатор  прерывистым свечением в течение (4,5±1,5) мин после удаления предохранительной чеки сигнализирует о подключении источника тока и об исправности электронного блока.

Переключатель времени самоликвидации  позволяет поворотом ручки Л устанавливать одно из пяти положений времени самоликвидации мины (0,5; 1; 2; 4; 8 сут.).

Предохранительно-исполнительный механизм двух запальный, предохранительного типа, содержит электровоспламенители  (ЭВ-1) и  (ЭВ-2) типа НХ-ПЧ-А, движок , контакты , ударник  и капсюль-детонатор  (МГ-8-Т). В транспортном положении мины движок, удерживаясь от перемещения срезной чекой , обеспечивает разрыв огневой цепи мины. При срабатывании электровоспламенителя ЭВ-1 движок перемещается, срезает чеку и замыкает контакты  цепи срабатывания электровоспламенителя ЭВ-2. Электровоспламенитель ЭВ-2 срабатывает, ударник накалывает капсюль-детонатор МГ-8-Т, который взрывается и передает детонацию дополнительному детонатору и заряду  взрывчатого вещества мины,

ПМН-4

противопехотная мина нажимного действия

Мина ПМН-4 предназначена для минирования местности в целях поражения личного состава противника на ППМП

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип | - фугасная, нажимного действия |
| --- | --- |
| Материал | - пластмасса |
| Масса | - 320 г |
| Масса ВВ (ТГ-40) | - 55 г |
| Тип взрывателя | - механический нажимной встроенный |
| Тип детонатора | - КД-Н-10 |
| Тип МДВ | - гидромеханический |
| Время МДВ | - 1...40 мин |
| Усилие срабатывания | - 5...15 кгс |
| Усилие выдергивания чеки | - 5 кгс |
| Диаметр | - 95 мм |
| Высота | - 42 мм |
| Температурный диапазон применения | - от -40 до +50 С |
| Способ установки | - вручную |
| Время на установку мины в грунт с маскировочным слоем 2 см | - 1,5...2 мин |
| Срок боевой работы в минном поле | - 1 год |

# Мина принята на вооружение в 1990 году взамен мин ПМН и ПМН-2.

Поражение человеку наносится за счет разрушения нижней части ноги (стопы) при взрыве заряда мины в момент наступания ногой на датчик цели (вся верхняя плоскость мины).

Обычно при взрыве мины разрушается почти полностью стопа ноги, которой солдат противника наступил на мину, и, в зависимости от расстояния, второй ноги от места взрыва, она также может быть  повреждена или не получить повреждения вовсе. Смерть может наступить от  болевого шока, потери крови при несвоевременном оказании первой помощи.

Мина может устанавливаться как на грунт, так и в грунт, в снег только вручную.   Герметичность мины позволяет использовать ее в водонасыщенных и болотистых грунтах. Установка мин под воду  (прибрежная полоса водных преград, броды) не допускается ввиду ее плавучести.

Срок боевой работы мины не ограничивается. 
Самоликвидатором мина не оснащается. Элементов неизвлекаемости и необезвреживаемости не имеет, но особенности конструкции исключают обратный перевод мины из боевого в безопасное положение. Поэтому мина относится к категории необезвреживаемых.

Мина имеет взрыватель и запал, являющиеся частью конструкции мины.

Установка мины достаточно безопасна. С момента выдергивания предохранительной чеки до момента постановки взрывателя на боевой взвод   от 1 мин. (при +40град.) до 40 мин. (при -40 град.).

Применение в качестве заряда смеси тротила (40%) и гексогена (60%) вместо чистого тротила несколько повышает поражающее действие, хотя мина имеет почти в четыре раза меньшую мощность, чем ПМН и вдвое, чем ПНМ-2.

Мины упаковываются в ящики по 40 шт. (масса брутто 28 кг.)  окончательно снаряженными. Размер ящика 66х60х20.5 см.

Механизм дальнего взведения мины ПМН-4 гидромеханический и работает по принципу   выдавливания  густого геля (жидкий каучук) через калиброванные отверстия, после того, как будет удалена предохранительная чека вместе с блокирующей скобой.  Это обеспечивает достаточно высокую стабильность времени перевода мины в боевое положение 1-40 минут, т.е. значительно менее  зависит от температуры оружающей среды чем мина ПМН, хотя и несколько больше нежели мина ПМН-2.

При работе с миной  ПМН-4 ( как и с миной ПМН-2)   не требуется никаких предварительных действий при подготовке ее к применению (осмотр, вывинчивание   пробки, вставление запала, и т.п.) и нет никаких элементов, которыми требуется комплектовать мину (запал). Это обеспечивает высокую безопасность и  возможность пользования миной малоквалифицированными солдатами.

Никаких подготовительных действий перед применением мины не требуется. Для перевода мины в боевое положение необходимо   просто выдернуть  предохранительную чеку  и удалить блокирующую скобу. С этого момента начинается процесс перевода мины в боевое положение. Обратный процесс невозможен.

Мина поступает в войска, хранится и транспортируется в окончательно снаряженном виде. Мина состоит из корпуса, заряда ВВ (тротил) и встроенного взрывателя.

Корпус пластмассовый цилиндрический, имеет полости для размещения заряда ВВ и механизмов взрывателя. Корпус герметичный, сверху закрыт резиновым колпаком, который крепится к нему с помощью стального хомута.

Устройство мины ПМН–4:

1 - корпус; 2 – колпак резиновый; 3 - заряд ВВ; 4 - шток; 5 и 7 - пружины;

6 - крестовина; 8 и 9 - штоки МДВ; 10 - каучук; 11 - втулка ПИМ; 12 - крышка-чека; 13 - канатик; 14 - крышка

Заряд ВВ представляет собой кольцевую прессованную тротиловую шашку, размещенную в гнезде корпуса под крышкой. Встроенный взрыватель состоит из нажимного датчика цели, механизма дальнего взведения, предохранительно–исполнительного механизма и чеки. Взрыватель обеспечивает разрыв огневой цепи в транспортном положении, взведение и срабатывание мины при воздействии на датчик цели. Механизм дальнего взведения состоит из двух штоков, пружины и каучука размещенных в цилиндрическом корпусе.

Нажимной датчик цели состоит из штока 4, пружины 5 и крестовины 6. Предохранительно-исполнительный механизм  состоит из движка 3 с капсюлем-детонатором КД-Н-10, пружины 2, скобы-упора 1, ударника 5 с пружиной. В транспортном положении капсюль-детонатор смещен относительно оси ударника 5 и детонатора 7. Детонатор представляет собой шашку из ТЭНа массой 3 г, запрессованную в колпачек с чашечкой.

Положение основных деталей мины:

а — транспортное положение; б — боевое положение; 1 — скоба-упор; 2 — пружина; 3 — движок; 4 — капсюль-детонатор; 5 — ударник; 6 — упор; 7 — детонатор; 8 — выступ штока; 9 — крестовина; 10 — крышка-чека; 11 — канатик; 12 — заряд ВВ; 13 — шток

Чека представляет собой гибкий металлический канатик 11, соединенный с крышкой-чекой 10, которая надевается на корпус мины. Канатик намотан на втулку ПИМ.

В 1989-1990 гг. мины изготавливались со скобой , которая крепилась к корпусу мины.

Мина ПМН-4 со скобой:

1 —  скоба; 2 —  хомут стальной; 3 — колпак резиновый

Для установки имитационных минных полей при отработке учебных задач предназначена практическая мина. По конструкции практическая мина аналогична боевой, но имеет инертные заряд, детонатор и практический взрыватель, содержащий в огневой цепи только капсюль-воспламенитель КВН-1 (вместо капсюля-детонатора КД-Н-10).

Для обучения личного состава войск и отработки нормативов по установке одиночных мин и минных полей предназначена учебная мина. По конструкции она аналогична боевой, но не содержит капсюля-детонатора в огневой цепи, имеет инертные заряд и детонатор.

Принцип действия

Перевод мины из транспортного положения в боевое происходит после выдергивания чеки. При выдергивании чеки втулка вращаясь, перемещается, освобождая штоки МДВ. Штоки МДВ под действием пружины поднимаются, при этом происходит перетекание каучука через кольцевой зазор поршня из верхней в нижнюю полость. Движок с КД-Н–10 под действием пружины разворачивает упор и занимает положение на одной оси с ударником и детонатором. Ударник удерживается выступом штока датчика цели. Мина переведена в боевое положение.

При воздействии на крестовину 9 датчика цели 13 шток поднимается и освобождает ударник 5 под действием пружины перемещается и накалывает КД. Происходит взрыв КД, детонатора и заряда ВВ.

Подготовка к установке и установка

Мина устанавливается: на поверхность грунта; в грунт с маскировочным слоем 2 см; в снег с маскировочным слоем снега 20 см; на бродах глубиной до 50 см. В зимних условиях при глубине снега до 20 см мина устанавливается на грунт, а при большей глубине – на утрамбованный снег. Перед установкой необходимо проверить отсутствие механических повреждений и наличие чеки. Установка мины может производиться вручную и выкладкой с автомобиля.

Для установки мины в грунт вручную необходимо:

- отрыть лунку глубиной 3 - 5 см;

- установить мину в лунку;

- придерживая мину одной рукой за боковую поверхность, другой рукой снять с защелок и поднять крышку–чеку;

- удалить крышку–чеку вместе с канатиком;

- замаскировать мину и место установки;

- сдать крышку–чеку командиру отделения.

Меры безопасности

К установке допускаются лица, изучившие ее устройство, принцип действия и способы установки. Запрещается:

- нажимать на датчик цели после удаления чеки;

- применять мины, имеющие повреждения и выдернутые чеки;

- авиатранспортировать ящики с минами без прокола полиэтиленового пакета;

- хранить и транспортировать мины всеми видами транспорта без упаковки;

- проводить операции по установке мины спустя 30 секунд после удаления чеки.

Обезвреживание мины

Мины, установленные на местности в боевое положение, снимать и обезвреживать запрещается. Они уничтожаются взрывом заряда ВВ массой 0,2 кг, уложенного рядом с миной, или многократным проездом по минному полю танков с тралами.

ПМП

противопехотная пулевая мина

Мина противопехотная пулевая нажимного действия. Предназначена для выведения из строя личного состава противника.

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип | - противопехотная пулевая |
| --- | --- |
| Материал корпуса | - сталь |
| Масса | - 0,145 кг |
| Поражающий элемент | - 9 мм патрон ТТ |
| Диаметр | - 36 мм |
| Высота | - 120 мм |
| Датчик цели | - нажимной Ø 20 мм |
| Чувствительность | - 7…30 кг |
| Время дальнего взведения | - нет |
| Способ установки | - только вручную |
| Температурный диапазон применения | - от -50 до +50° С |

Поражение человеку наносится за счет ранения стопы при выстреле патрона типа ТТ в момент наступания ногой на нажимную крышку мины. Из-за особенностей строения стопы ноги человека (большое количество мелких и тонких костей) любое ее ранение является тяжелым. Вылетающая из ствола мины пуля в момент проникновения в стопу увлекает за собой в раневой канал загрязненные фрагменты подошвы обуви. Кроме того, в раневой канал проникают пороховые газы патрона, усиливая поражающее действие мины. Раненный этой миной самостоятельно передвигаться не может и нуждается в срочной госпитализации. От 35 до 45% пораженных впоследствии остаются инвалидами.

Мина может устанавливаться в грунт, в снег вручную.

Срок боевой работы мины не ограничивается. Самоликвидатором мина не оснащается. Элементов неизвлекаемости и необезвреживаемости не имеет.

Как такового взрывателя мина не имеет, а имеет ударно-спусковой механизм, причем взведение боевой пружины происходит под воздействием давления ноги человека в момент наступания его на крышку мины.

Установка мины достаточно безопасна. Однако мина приводится в боевое положение немедленно после снятия предохранительной скобы, так что работы по ее установке следует проводить внимательно и аккуратно. На рисунке показана установка мины в грунт (слева) и в снег (справа). Лунка в земле под установку мины пробивается ломом или специальным металлическим шаблоном. При установке мины в снег или мягкий болотистый грунт под накидную

ПОМ-1(ПОМ-1С)

противопехотная мина

Противопехотные мины типа ПОМ-1 предназначены для установки на местности противопехотных минных полей в целях поражения живой силы противника.

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип мины | - дистанционно устанавливаемая осколочная, кругового поражения, кассетная |
| --- | --- |
| Масса мины | - 0,75 кг |
| Масса заряда (ТНТ) | - 0,10 кг |
| Материал | - графитизированная сталь |
| Радиус сплошного поражения | - 4 м |
| Тип МДВ | - гидромеханический |
| Время ДВ | - 60…600 с |
| Тип самоликвидатора | - гидромеханический |
| Время самоликвидации | - 1…40 час |
| Тип взрывателя | - электромеханический, с натяжным датчиком цели |
| Количество датчиков цели | - 8 шт по 6 м |
| Количество мин в кассете | - 8 шт |
| Радиус сплошного поражения | - 7…11 м |
| Радиус шара | - 80,4 мм |
| Чувствительность датчика цели | - 350..450 гр |
| Время дальнего взведения | - 60…90 с |
| Время боевой работы | - 1 40 час |
| Способ установки | - ПКМ, УМЗ. ВСМ-1 |
| Температурный диапазон применения | - от – 40 до + 50 0С |
| Гарантийный срок хранения | - 5 лет (по источнику тока) |

Мина противопехотная   осколочная кругового поражения, устанавливаемая средствами дистанционного минирования.  Предназначена для выведения из строя личного состава противника. Поражение человеку или нескольким  наносится за счет   поражения осколками корпуса  при взрыве заряда мины в момент, когда человек заденет один из восьми   датчиков цели (тонкие прочные капроновые нити длиной 4.5 метра каждая с якорями-грузиками на концах) и тем самым изменит положение мины.

Мина может устанавливаться только   на грунт и только средствами дистанционного минирования - ручными ПКМ-1, вертолетными ВСМ-1, наземными минными заградителями УМЗ, УГМЗ.  Из них основным  средством является ВСМ-1.   Возможность установки мин вручную не предусматривается.

Мины ПОМ-1 размещаются по 8 штук в кассетах КСО-1.

Кассеты помещаются в соответствующий носитель (ПКМ-1, ВСМ-1, УМЗ, УГМЗ).

Отстреливание мин из кассеты  происходит электроимпульсом, подаваемым с пульта управления.
В момент вылета мины из кассеты из нее выдергивается предохранительная чека, которая прикреплена к вытяжному тросику (на схеме чека выделена бирюзовым цветом) и высвобождаются центробежный  предохранитель и пиротехнический замедлитель. Сначала работает пиротехнический замедлитель, а после того, как выгорит пиротехнический состав и   предохранительный подпружиненный стержень освободит центробежный предохранитель.
После вылета из кассеты, под воздействием набегающего потока воздуха мина получает вращение. Для этого на корпусе имеются аэродинамические приливы-крылья ( на схеме условно выделены  желтым цветом).
Центробежный предохранитель высвобождает две крестовины на нижней и верхней половинах корпуса (на схеме верхняя крестовина выделена красным цветом), которые удерживают подпружиненные якоря грузики с нитями (на схеме выделены синим цветом). Крестовины отбрасываются от корпуса, якоря-грузики под воздействием пружин вылетают из корпуса. Под воздействием центробежной силы якоря-грузики отбрасываются от корпуса на длину нитей.

После падения мины на землю и исчезновения центробежной силы обратное движение центробежного предохранителя замыкает контакты огневой цепи. 
С этого момента мина находится в боевом положении и начинается отсчет времени боевой работы, который может составлять от 1 до 40 часов (В среднем 20 часов). Весь процесс приведения мины в боевое положение с момента вылета из кассеты занимает 60-90 секунд.

Взрыв мины происходит при изменении   положения мины более чем на 15-20 градусов, что происходит вследствие того, что солдат противника зацепившись за тонкую капроновую нить неизбежно стронет мину с места.

По истечении срока боевой работы происходит самонейтрализация мины способом короткого замыкания источника питания. После этого мина безопасна, однако никаких внешних признаков(сигналов) самонейтрализации в конструкции  мины не имеется.

Мина неизвлекаемая и необезвреживаемая. Взрыватель встроенный электроконтактный.  Одна кассета дает эллипс рассеивания  8-10  на 18-20 метров(т.е. в пределах этого эллипса будут разбросаны восемь мин из одной кассеты).. Между минами расстояния в среднем 1.5-7 метров. Натяжные нити   восьми мин многократно пересекаясь, обеспечивают 100-процентную вероятность того, что солдат противника зацепится за одну  из нитей.
Один вертолет  одним боеомплектом ВСМ-1 (29 кассет) устанавливает минное поле 2000х30 метров. Звено вертолетов устанавливает минное поле размером 13.2 км х 30м. за 3-4 минуты.

Борьба с этими минами иначе, чем многократное проезжание по местности бронемашинами невозможна. Хотя мина и металлическая, но использовать для их поиска и обнаружения металлодетектор (миноискатель) или щуп невозможно, т.к. пятиметровые нити исключают приближение к мине. Траление мин забрасыванием кошек в веревками, как это делается в отношении обычных мин натяжного действия, также крайне опасно из-за того, что в силу высокой чувствительности взрыв мины возможен уже в момент падения веревки на нить мины.
Проделывание проходов в минных полях из мин ПОМ-1 с помощью взрывных установок разминирования (УР-67, УР-77, ЗРП-2, американские  M58 MICLIC,  M60 AVLM, ESMB "Mongoose") дает хорошие результаты

ПОМ-2

противопехотная осколочная мина

Противопехотные мины типа ПОМ-2 предназначены для установки на местности противопехотных минных полей в целях поражения живой силы противника.

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип | -Кассетная, кругового поражения, дистанционно устанавливаемая |
| --- | --- |
| Масса мины | - 1,6 кг |
| Масса заряда ВВ (ТНТ) | - 0,14 кг |
| Масса боевого элемента | - 1,06 кг |
| Диаметр | - 63 мм |
| Высота | - 180 мм |
| Материал корпуса | - Металл |
| Взрыватель ВП-09С | -Механический с натяжными датчиками цели |
| Количество мин в кассете | - 4 шт |
| Количество датчиков цели | - 4 шт |
| Длина нити датчика цели | - 10 м |
| Усилие срабатывания | - 0,1…0,3 кгс |
| Радиус сплошного поражения | - 16 м |
| Механизм дальнего взведения | - Пиротехнический |
| Время дальнего взведения | - 50-60 с |
| Время самоликвидации | - 4 - 100 ч |
| Температурный диапазон применения | - От - 40 до + 50° С |
| Гарантийный срок хранения | - 10 лет |

Мина противопехотная   осколочная кругового поражения, устанавливаемая средствами дистанционного минирования.  Предназначена для выведения из строя личного состава противника. Поражение человеку или нескольким  наносится за счет   поражения осколками корпуса и готовыми убойными элементами (шарики или ролики), размещенными по стенкам корпуса с внутреней его стороны при взрыве заряда мины в момент, когда человек заденет один из двух датчиков цели (тонкие обрывные провода длиной по 9.5м. каждый).

Мина может устанавливаться только   на грунт и только средствами дистанционного минирования - ручными ПКМ-1, вертолетными ВСМ-1 или  КМГ-У, наземными УМЗ, УГМЗ.     Возможность установки мин вручную не предусматривается.

Мина имеет устройство самоликвидации,   которое обеспечивает самоликвидацию мины подрывом по истечении 4-100 часов (в среднем 23 часа) с момента установки (время самоликвидации зависит от температуры окружающего воздуха). Мина неизвлекаемая и необезвреживаемая

Мины помещаются по 4 штуки в   кассету КПОМ-2 (Общий вес 9.6кг., длина 48см., диаметр 14 см.). Каждая мина размещается в металлическом цилиндре (подкассетнике). На снимке слева кассета КПОМ-2 в разрезе (хорошо видны четыре подкассетника, окрашенные для наглядности в желтый цвет) и рядом мина ПОМ-2 в подкассетнике.
Кассеты помещаются в соответствующий носитель (ПКМ-1, ВСМ, КМГ-У, УМЗ). Отстреливание мин из кассеты  происходит электроимпульсом, подаваемым с пульта управления.
После вылета подкассетников с минами  из двух подкассетников (нижних) мины отстреливаются и падают на удалении 40-70 м. от места пуска, Вторые два подкассетника отстреливают свои мины, пролетев от места пуска  60-140м.
Таким образом, мины распределяются в полосе шириной 12-15 метров и длиной 60-140м.

После падения мин на поверхность земли начинается процесс приведения их в боевое положение, который длится 50-60 сек. Сначала раскрываются замки шести подпружиненных лопастей, которые откинувшись в стороны от корпуса, поднимают его в вертикальное положение и обеспечивают постоянное вертикальное положение мины. Затем из верхней части корпуса отстреливается в разные стороны четыре грузика-якоря, вытягивающие за собой четыре тонких обрывных провода (усилие обрыва 350-450гр.). С этого момента мина находится в боевом положении и начинается отсчет времени боевой работы, который может составлять от 4 до 100 часов (В среднем 23 часа).

Взрыв мины происходит при обрывании любого из четырех проводов или по истечении времени боевой работы. Если мина не приняла после падения правильного положения, например, вследствие попадания в глубокий снег, болото, или датчики цели не смогли принять правильное положение (развернулись неполностью или не все, или не на полную дальность), то все равно мина работает в обычном боевом режиме.

Мина неизвлекаемая и необезвреживаемая. Взрыватель встроенный электронный. Часть мин может иметь дополнительный встроенный сейсмический датчик цели и(или) элемент неизвлекаемости (наклонный, срабатывает при изменении положения мины на   5-7 градусов).

Противопехотные мины для дистанционного минирования устанавливаются только системами дистанционного минирования и производятся промышленностью, размещенными в разовых минных кассетах, блокам и кассетных головных частях снарядов.

Промышленностью выпускаются боевые и практические противопехотные мины:

ПОМ-2—боевая осколочная мина с механизмом самоликвидации;

УИ—ПОМ-2-1—практическая мина инертного снаряжения, имеющая все элементы боевой мины, кроме капсюля-детонатора и детонатора;

УИ—ПОМ-2-2—практическая мина инертного снаряжения, имеющая элементы пиротехники, обеспечивающие ориентированную установку макета боевого элемента на местности;

УИ—ПОМ-2-3—практическая мина, снаряженная дымовым составом (вместо заряда ВВ) и имеющая все элементы боевой мины, кроме капсюля-детонатора, замененного капсюлем-воспламенителем, и детонатора; в корпусе взрывателя выполнены два отверстия для выхода дыма, закрытые фольгой.

# Устройство

Мина ПОМ-2 (рис. 1) состоит из боевого элемента, стакана, выбрасывающего устройства и блока стабилизатора.

Рис. 1. Общий вид мины ПОМ-2:

а - при выбросе из кассеты; б - после падения на землю; в – в боевом положении; 1 - стакан; 2 - колпачок; 3 - крышка; 4 - подпружиненные лапки;	5 - упорный шток; 6 - фиксатор; 7 - датчики цели; 8 - крестовина; 9 - втулка; 10 - осколочный корпус; 11 - нити; 12 - якорь

Боевой элемент включает осколочный корпус 13 (рис. 2) с зарядом ВВ 4, устройство установки и взрыватель 3.

Осколочный корпус выполнен в виде стального цилиндрического стакана. В нем размещается заряд ВВ 4. Масса осколочного корпуса 0,53 кг. При взрыве заряда из осколочного корпуса естественным дроблением образуются поражающие элементы.

Устройство установки предназначено для ориентированной установки мины на местности. Оно выполнено в виде шести

подпружиненных лапок 12, закрепленных одним концом на крестовине 11, поджатой втулкой 10 к осколочному корпусу. Для отстрела боевого элемента из стакана лапки 12 прижаты к осколочному корпусу 13 с помощью крышки 17, удерживающей их за свободные концы

Рис. 2. Мина ПОМ--2:

1 - стакан 2, 15 и 20 — пиротехнические замедлители, 3 - взрыватель, 4 - заряд ВВ, 5 - корпус стабилизатора со стержнем; 6 - лопасть стабилизатора;  7 - пружина, 8 - капроновая лента; 9 – колпачок; 10 – втулка; 11 – крестовина; 12 - подпружиненные лапки; 13 - осколочный    корпус; 14, 16 и 18 - вышибные заряды; 17 - крышка, 19 - пиротехнический датчик

Взрыватель ВП-09С (рис. 3) состоит из блока датчиков цели, в корпусе которого размещен жесткий предохранитель, предохранительно-исполнительного механизма и предохранительно-детонирующего узла, размещенных в корпусе взрывателя.

Блок датчика цели закреплен к корпусу взрывателя двумя разрывными винтами с ослабленным сечением и, кроме того, зафиксирован в нем двумя подпружиненными шпильками 13, удерживаемыми скобой 7. Он состоит из корпуса 8 и размещенных в нем четырех нитевых датчиков цели 1. Каждый датчик цели представляет собой синтетическую нить длиной 10 м, одним концом прикрепленную к подпружиненному якорю 2. Противоположные концы нитей попарно прикреплены к двум фиксаторам 6 (рис. 1), которые находятся на концах нити 35 (рис. 3), закрепленной на рычаге 14. Рычаг 14 жестко скреплен с корпусом 16 механизма самоликвидации.

Жесткий предохранитель состоит из двух пиротехнических замедлителей 6 и 9 и двух вышибных зарядов 8 и 10, размещенных во втулках 5 и 11 и обеспечивающих установку мины и перевод ее в боевое положение после отстрела боевого элемента из стакана.

Предохранительно-исполнительный механизм состоит из накольного механизма и гидромеханического механизма самоликвидации и обеспечивает срабатывание мины при воздействии на датчик цели или от механизма самоликвидации. Корпус 16 механизма самоликвидации жестко скреплен с рычагом 14. На шток 29 поршня механизма самоликвидации жестко посажен корпус 28 накольного механизма, внутри которого размещены пружина 19 и ударник 20 удерживаемый шариками 21.

ПОМЗ-2

противопехотная осколочно-заградительная мина

Противопехотная мина ПОМЗ-2 предназначена для минирования местности против живой силы противника.

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип | Осколочная, кругового поражения |
| --- | --- |
| Материал корпуса | Металл (серый чугун) |
| Масса корпуса | 1,5 кг |
| Масса ВВ | 0,075 кг |
| Диаметр корпуса | 60 мм |
| Высота корпуса | 130 мм |
| Взрыватель | МУВ, МУВ-2 или МУВ-3 с Р-образной чекой |
| Радиус сплошного поражения | 4 м |
| Температурный диапазон применения | Определяется взрывателем |
| Способ установки | Вручную |

Мина принята на вооружение Красной Армии в 30-х годах. Широко применялась в Великой Отечественной войне и в различных вооруженных конфликтах. С 1963 года производилась в Китае под индексом «мина типа 59». Подобные мины состояли на вооружении армии Югославии под индексом РМR-2А. Широко применялись во время войны на Балканах, где часто из-за недостатка боеприпасов промышленного изготовления корпус мины отливали из смеси цемента с добавлением рубленой проволоки. Мина вследствие простоты конструкции может найти применение в различных локальных войнах и вооруженных конфликтах.

Устройство и принцип действия

Комплект мины состоит из корпуса, заряда ВВ, взрывателя МУВ-2, МУВ-3 или МУВ с запалом МД-5М (МД-2) и Р-образной чекой, двух или трех колышков, карабина с проволокой длиной 0,5 м, проволочной растяжки.

Корпус  мины чугунный, имеет на наружной поверхности насечку для обеспечения равномерного дробления, а внутри — полость для размещения заряда ВВ и установки на установочный колышек , забиваемый в грунт. На верхнем торце корпуса имеется отверстие для взрывателя. Заряд ВВ  - 75-граммовая тротиловая шашка.

Взрыватель МУВ-2 (МУВ-3 или МУВ)  используется с Р-образной чекой и применяется в мине ПОМЗ-2М с запалом МД-5М, а в мине ПОМЗ-2—с запалом МД-2 или МД-5М. Растяжки  изготавливаются в войсках из проволоки, которая поступает комплектно из расчета 8 м на каждую мину.

При натяжении проволочной растяжки выдергивается боевая чека взрывателя. Взрыватель срабатывает и вызывает взрыв запала и заряда ВВ мины. Взрывом заряда ВВ корпус дробится на осколки, которые, разлетаясь, поражают живую силу противника.

Для установки мины с двумя ветвями проволочной растяжки (рис. 5.15) необходимо:

- забить в грунт два колышка на расстоянии около 8 м один от другого;

- привязать концы проволочной растяжки к забитым колышкам со слабиной 5…8 см (растяжка должна свободно провисать до поверхности земли);

- против средины проволочной растяжки, отступив от нее в сторону к противнику 1 м, забить установочный колышек и надеть на него корпус мины с вложенной в него тротиловой шашкой;

- свернуть на средине проволочной растяжки петлю;

- примерив длину отрезка проволоки, привязать карабин к петле на проволочной растяжке;

- все оставшиеся последующие операции выполнить так же, как при установке мины с одной ветвью проволочной растяжки.

При установке мин на мерзлом грунте без снежного покрова и при тонком слое снега (до 15 см) отверстия для колышков пробиваются в грунте с помощью лома. При снежном покрове более 15 см колышки вмораживаются в утрамбованный снег. При установке мин в лесу и кустарнике в предвидении снежных заносов мины могут подвязываться к толстым деревьям или устанавливаться на кольях на высоте груди человека.

Обезвреживание

Обезвреживание мин ПОМЗ-2, установленных с взрывателем МУВ-2, МУВ-3, МУВ-4 запрещается. Они уничтожаются на месте установки тралением кошками, набрасываемыми на проволочные растяжки из укрытия.

Для обезвреживания мины ПОМЗ-2, установленной с взрывателем МУВ, необходимо:

- найдя мину, убедиться, что боевая чека надежно удерживается во взрывателе (чека должна быть вставлена до отказа; если чека взрывателя сдвинулась с места и удерживается в штоке ударника только концом, мину обезвреживать запрещается; такая мина уничтожается тралением кошкой)';

- вставить предохранительную чеку или шпильку в верхнее отверстие штока взрывателя (у взрывателя старого выпуска предварительно надеть на шток предохранительную трубочку);

- перерезать проволочную растяжку или отцепить карабин от чеки;

— извлечь из мины взрыватель, отвинтить запал и уложить его в пенал (сумку минера);

- снять мину с установочного колышка.

Более новый вариант мины под индексом ПОМЗ-2М отличается от ПОМЗ-2 тем, что на корпусе сверху есть резьба в отверстии для взрывателя, а прилив  отсутствует В этом случае со взрывателем серии МУВ применяется запал МД-5М , взрыватель  свинчивается с запалом и последний ввинчивается в корпус мины, а не вставляется, как в мине ПОМЗ-2.

В настоящее время мина ПОМЗ-2 не производится, в табелях снабжения войск не числится, однако все ее комплектующие кроме чугунного корпуса числятся в табелях как минно-подрывное имущество и широко применяются в иных минах, подрывном деле. А производство чугунных корпусов можно организовать в считанные дни или даже часы. Поэтому с вооружения армии эта мина не снята.

Заметки на полях.  Мина ПОМЗ-2 широко применялась и нашими саперами и немецкими во время Второй Мировой войны. У немцев она носила название "Stockmine".

К вопросу о заключении Конвенции о запрещении производства и применения противопехотных мин.  Мину типа ПОМЗ легко производить в самых  примитивнейших полевых условиях. Возможен ли хоть сколько-нибудь действенный международный контроль за соблюдением Конвенции?  Думаю нет.

ПОМЗ-2М

противопехотная осколочно-заградительная мина

Противопехотная мина

ПОМЗ-2М предназначена для минирования местности против живой силы противника.

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип | Осколочная, кругового поражения |
| --- | --- |
| Материал корпуса | Металл (серый чугун) |
| Масса корпуса | 1,2 кг |
| Масса ВВ | 0,075 кг |
| Диаметр корпуса | 60 мм |
| Высота корпуса | 107 мм |
| Взрыватель | МУВ, МУВ-2 или МУВ-3 с Р-образной чекой |
| Радиус сплошного поражения | 4 м |
| Температурный диапазон применения | Определяется взрывателем |
| Способ установки | Вручную |

Мина принята на вооружение Красной Армии в 30-х годах. Широко применялась в Великой Отечественной войне и в различных вооруженных конфликтах. С 1963 года производилась в Китае под индексом «мина типа 59». Подобные мины состояли на вооружении армии Югославии под индексом РМR-2А. Широко применялись во время войны на Балканах, где часто из-за недостатка боеприпасов промышленного изготовления корпус мины отливали из смеси цемента с добавлением рубленой проволоки. Мина вследствие простоты конструкции может найти применение в различных локальных войнах и вооруженных конфликтах.

Устройство и принцип действия

Комплект мины состоит из корпуса, заряда ВВ, взрывателя МУВ-2, МУВ-3 или МУВ с запалом МД-5М (МД-2) и Р-образной чекой, двух или трех колышков, карабина с проволокой длиной 0,5 м, проволочной растяжки. Корпус 1 мины чугунный, имеет на наружной поверхности насечку для обеспечения равномерного дробления, а внутри — полость для размещения заряда ВВ и установки на установочный колышек 7, забиваемый в грунт. На верхнем торце корпуса имеется отверстие для взрывателя. У мины ПОМЗ-2М (см. рис. 5.12) это отверстие имеет резьбу. Заряд ВВ 2 - 75-граммовая тротиловая шашка.

Взрыватель МУВ-2 (МУВ-3 или МУВ) 3 используется с Р-образной чекой и применяется в мине ПОМЗ-2М с запалом МД-5М, а в мине ПОМЗ-2—с запалом МД-2 или МД-5М. Растяжки 6 изготавливаются в войсках из проволоки, которая поступает комплектно из расчета 8 м на каждую мину.

При натяжении проволочной растяжки выдергивается боевая чека взрывателя. Взрыватель срабатывает и вызывает взрыв запала и заряда ВВ мины. Взрывом заряда ВВ корпус дробится на осколки, которые, разлетаясь, поражают живую силу противника.

Установка

Мины ПОМЗ-2М и ПОМЗ-2 рекомендуется устанавливать на местности с растительным покровом (травой, мелким кустарником и т. п.), что обеспечивает хорошую их маскировку. При установке мин в лесу и высокой траве следует иметь в виду, что мины могут сработать от падения веток и комьев снега с деревьев на проволочную растяжку или от полегания высокой травы на растяжку. Поэтому место для установки мины следует выбирать так, чтобы по возможности исключить срабатывание мины от падающих веток, снега и прилегания травы.

При установке мин в лесу и кустарнике не рекомендуется привязывать проволочные растяжки к мелким деревьям и кустам, так как они при ветре раскачиваются, что может привести к срабатыванию мин.

Мина ПОМЗ-2М может устанавливаться с одной или двумя ветвями проволочной растяжки.

Для установки мины с одной ветвью проволочной растяжки необходимо:

- забить в грунт колышек растяжки так, чтобы его высота над поверхностью грунта была 12—15 см.;

- закрепить на колышке конец проволочной растяжки;

- растянуть проволочную растяжку в сторону места установки мины;

- на месте установки мины забить установочный колышек так, чтобы его высота над поверхностью грунта была 5—7 см (расстояние между колышком растяжки и установочным колышком должно быть не более 5 м);

- проткнуть заостренной палочкой бумажную обертку против запального гнезда в 75-г тротиловой шашке;

- вложить в корпус мины тротиловую шашку запальным гнездом в сторону отверстия для взрывателя;

- насадить корпус мины на вбитый в грунт установочный колышек до упора нижнего торца мины в уширенную часть колышка;

- примерить длину проволочной растяжки с карабином и короткой проволокой и привязать карабин на необходимой длине к проволочной растяжке; излишняя длина проволочной растяжки отламывается или откусывается кусачкам;

- сочленить корпус взрывателя МУВ-2 (МУВ-3 или МУВ) с соответствующим запалом (при снаряжении мины взрывателем МУВ он применяется с предохранительной чекой или шпилькой в верхнем отверстии штока, а взрыватель МУВ старого выпуска - с дополнительно надетой на шток предохранительной трубочкой;

- ввинтить взрыватель с запалом МД-5М в мину ПОМЗ-2М или вставить взрыватель в мину ПОМЗ-2;

- зацепить карабин за кольцо Р-образной боевой чеки;

- замаскировать мину пригибанием травы, веток и т. п.;

- убедившись, что боевая чека надежно удерживается во взрывателе, вытащить предохранительную чеку из взрывателя МУВ-2 (МУВ-3) или шпильку из взрывателя МУВ (у взрывателя МУВ старого выпуска дополнительно снять со штока предохранительную трубочку).

Для установки мины с двумя ветвями проволочной растяжки (рис. 5.15) необходимо:

- забить в грунт два колышка на расстоянии около 8 м один от другого;

- привязать концы проволочной растяжки к забитым колышкам со слабиной 5…8 см (растяжка должна свободно провисать до поверхности земли);

- против средины проволочной растяжки, отступив от нее в сторону к противнику 1 м, забить установочный колышек и надеть на него корпус мины с вложенной в него тротиловой шашкой;

- свернуть на средине проволочной растяжки петлю;

- примерив длину отрезка проволоки, привязать карабин к петле на проволочной растяжке;

- все оставшиеся последующие операции выполнить так же, как при установке мины с одной ветвью проволочной растяжки.

При установке мин на мерзлом грунте без снежного покрова и при тонком слое снега (до 15 см) отверстия для колышков пробиваются в грунте с помощью лома. При снежном покрове более 15 см колышки вмораживаются в утрамбованный снег. При установке мин в лесу и кустарнике в предвидении снежных заносов мины могут подвязываться к толстым деревьям или устанавливаться на кольях на высоте груди человека.

Обезвреживание

Обезвреживание мин ПОМЗ-2, установленных с взрывателем МУВ-2, МУВ-3, МУВ-4 запрещается. Они уничтожаются на месте установки тралением кошками, набрасываемыми на проволочные растяжки из укрытия.

Для обезвреживания мины ПОМЗ-2, установленной с взрывателем МУВ, необходимо:

- найдя мину, убедиться, что боевая чека надежно удерживается во взрывателе (чека должна быть вставлена до отказа; если чека взрывателя сдвинулась с места и удерживается в штоке ударника только концом, мину обезвреживать запрещается; такая мина уничтожается тралением кошкой)';

- вставить предохранительную чеку или шпильку в верхнее отверстие штока взрывателя (у взрывателя старого выпуска предварительно надеть на шток предохранительную трубочку);

- перерезать проволочную растяжку или отцепить карабин от чеки;

— извлечь из мины взрыватель, отвинтить запал и уложить его в пенал (сумку минера);

- снять мину с установочного колышка.

Более новый вариант мины под индексом ПОМЗ-2М отличается от ПОМЗ-2 тем, что на корпусе сверху есть резьба в отверстии для взрывателя, а прилив  отсутствует В этом случае со взрывателем серии МУВ применяется запал МД-5М. Взрыватель  свинчивается с запалом и последний ввинчивается в корпус мины, а не вставляется, как в мине ПОМЗ-2.

В настоящее время мина ПОМЗ-2 не производится, в табелях снабжения войск не числится, однако все ее комплектующие кроме чугунного корпуса числятся в табелях как минно-подрывное имущество и широко применяются в иных минах, подрывном деле. А производство чугунных корпусов можно организовать в считанные дни или даже часы. Поэтому с вооружения армии эта мина не снята.

Заметки на полях.  Мина ПОМЗ-2 широко применялась и нашими саперами и немецкими во время Второй Мировой войны. У немцев она носила название "Stockmine".

К вопросу о заключении Конвенции о запрещении производства и применения противопехотных мин.  Мину типа ПОМЗ легко производить в самых  примитивнейших полевых условиях. Возможен ли хоть сколько-нибудь действенный международный контроль за соблюдением Конвенции?  Думаю нет.

ПТМ-1

противотанковая мина

Мина ПТМ-1 кассетная противотанковая предназначена для дистанционного минирования местности в целях поражения танков, БМП, БТР и другой боевой техники противника.

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип | - Кассетная, фугасная, пртивогусеничная, комбинированного действия |
| --- | --- |
| Боевая эффективность | - Перебивает гусеницу среднего танка |
| Масса мины | - 1,6 кг |
| Масса заряда (ПВВ-12С-1) | - 1,1 кг |
| Габаритные размеры | - 337Х70Х69 мм |
| Материал корпуса | - Полиэтилен |
| Тип взрывателя | - Гидромеханический нажимного принципа действия (встроенный) |
| Время дальнего взведения | - 60…100 с |
| Время самоликвидации | - от 3 до 40 ч |
| Температурный диапазон применения | - от - 40 до + 50° С |
| Гарантийный срок хранения (без источника тока) | - 10 лет |

### Устройство

Мина ПТМ1-Г состоит из полиэтиленового корпуса  удлиненной формы с поперечным сечением в виде сектора с углом 44° и взрывателя . Корпус заполнен зарядом  из пластинчатого взрывчатого вещества ПВВ-12С-1.

Для упрочения корпуса на его конце надет колпачок. Взрыватель мины крепится в корпусе металлическим кольцом  толщиной 0,7 мм. которое обжимается с помощью цанги и вдавливает полиэтилен горловины в кольцевые канавки на корпусе взрывателя.

Взрыватель состоит из замедлителя пиротехнического с тепловым датчиком и вышибным зарядом ВЗ-3, предохранительно-детонирующего устройства (ПДУ), датчика цели, механизма самоликвидации, корпуса, стакана и детонатора.

Замедлитель пиротехнический предназначен для взведения взрывателя в боевое положение через 60—100 с после воздействия на тепловой датчик импульсов давления и температуры пороховых газов вышибного заряда кассеты. Он состоит из кольца /, в которое запрессован за медлительный состав  с вос-пламенительными столбиками  и суконной прокладки  и платы . Кольцо  плата  и прокладка  соединены двумя винтами. В паз кольца ; установлена втулка  с вышибным зарядом ВЗ-3. Втулка  кинематически соединена со штоком. Шток  упирается в шток , поджатый пружиной. Конец штока  входит в зацепление с поворотным движком, удерживая его в предохранительном положении,

Предохранительно-детонирующее устройство предназначено для обеспечения безопасности взрывателя в транспортном положении и подрыва боевого заряда мины при взведенном взрывателе от воздействия объекта поражения или от механизма самоликвидации. Оно состоит из платы, поворотного движка, вращающегося на оси  под действием пружины кручения, и корпуса. В корпусе  размещен передаточный заряд, в движке— капсюль-детонатор КД-Н-10, смещенный в транспортном положении на 45° относительно передаточного заряда  и ударника. Правильное расположение корпуса  относительно платы  обеспечивается фиксаторами. В плате  расположена втулка, в которую запрессованы пиротехнический замедлитель и вышибной заряд; под вышибным зарядом  расположен ударник. Кроме того, в плате расположен капсюль-воспламенитель КВ-11-1. В корпусе расположен накольный механизм, состоящий из втулки, ударника, двух шариков, пружин  и пробки .

Перемещение втулки накольного механизма в транспортном положении ограничивается поворотным движком. Плата и корпус соединены двумя винтами.

Датчик цели взрывателя предназначен для приведения в действие огневой цепи при воздействии па мину объекта поражения. Он состоит из корпуса, в котором расположены металлический колпачок и резиновый колпачок, и двойной полиэтиленовой трубки, герметично соединенной с втулкой. Трубка заполнена полиметилсилоксановой жидкостью ПМС-300. конец ее герметично закрыт пробкой.

Механизм самоликвидации предназначен для взрыва мины через определенный промежуток времени в случае, если за это время не произошло срабатывание взрывателя от воздействия на него объекта поражения. Он состоит из корпуса, штока  с пружиной, платы с капсюлем-воспламенителем КВ-Н-1. ударника с пружиной, штока с пружиной. Пространство под штоком заполнено синтетическим каучуком. Ударник удерживается в предохранительном положении тремя шариками. которые упираются в шток . Шток, в свою очередь, удерживается от перемещения двумя шариками  и вкладышем , которые упираются в подпружиненный шток ,

Корпус предназначен для размещения всех элементов взрывателя н соединения его с миной. В дно корпуса ввернуты датчик цели и детонатор, состоящий из стакана, в который запрессовано 3,7 г взрывчатого вещества тэн.

Принцип действия

При установке мин системами дистанционного минирования условием запуска механизма дальнего взведения (замедлителя пиротехнического) является одновременное воздействие давления (2—3 МПа) и температуры (не менее 310° С) длительностью 3- 10-3 с.

При отстреле мин из кассет пороховые газы воздействуют на размещенные на торцах взрывателей тепловые датчики, которые воспламеняют замедлительный состав. По истечении 60—100 с от воспламенительного столбика  срабатывает вышибной заряд . Давлением газов втулка пробивает по ослабленному сечению донышко кольца  и при своем перемещении вытаскивает за верхний фланец шток вверх. Вместе со штоком  под действием пружины  перемещается шток, который выходит из зацепления с движком. Освободившийся движок  под действием пружины кручения поворачивается на угол 45° до упора своим ушком в выступ корпуса, при этом капсюль-детонатор  становится в боевое положение, т. е. над передаточным зарядом  и под ударником. Одновременно при перемещении штока шарик выкатывается в его проточку, освобождая тем самым шток  механизма самоликвидации. Шток под действием пружины начинает перемещаться, вытесняя каучук  через кольцевой зазор между штоком  и стенкой корпуса  в другую полость.

Таким образом, взрыватель взведен и механизм самоликвидации запущен.

При воздействии на мину объекта поражения происходит деформация эластичного корпуса мины и пластичного ВВ, давление передается на трубку датчика цели. Жидкость в трубке давит на резиновый колпачок, который выгибается и давит на металлический колпачок. Колпачок через пробку, сжимая пружину, перемещает в осевом направлении втулку. При взведенном взрывателе напротив втулки располагается отверстие в движке, достаточное для прохода наибольшего диаметра втулки. Пои перемещении втулки на величину, достаточную для выкатывания шариков, ударник под действием пружины накалывает капсюль-воспламенитель, который через замедлитель (0,05±0,025 с) воспламеняет вышибной заряд. От срабатывания вышнбного заряда ударник   накалывает капсюль-детонатор,  затем  последовательно срабатывает  передаточный заряд  и детонатор, вызывая взрыв боевого заряда мины.

Если до истечения времени самоликвидации не произойдет воздействие на мину объекта поражения, она взрывается от механизма самоликвидации в момент, когда торец штока опустится ниже отверстия с шариком. При этом шарики выкатываются в свободное пространство, освобождая ударник, который под действием пружины накалывает капсюль-воспламенитель. Форс

ПТМ-3

противотанковая мина

Мина ПТМ-3 кассетная, противотанковая, противоднищевая, предназначена для минирования местности против бронированной техники противника.

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип | - Кассетная, кумулятивная, противоднищевая, комбинированного действия |
| --- | --- |
| Боевая эффективность | - Пробивает днище и поражает экипаж, перебивает гусеницу |
| Масса мины | - 4,9 кг |
| Масса заряда (ТГ-40) | - 1,85 кг |
| Масса касеты | - 8,5 кг |
| Количество мин в кассете | - 1 шт |
| Габаритные размеры | - 330Х84Х84 мм |
| Материал корпуса | - Сталь штампованная |
| Тип взрывателя | - Неконтактный магнитного принципа действия ВТ-06 (встроенный) |
| Источник тока | - Элемент РЦ53У (сменный) |
| Тип механизма дальнего взведения | - Двухступенчатый — пиротехнический и электронный |
| Время дальнего взведения | - 60…100 с |
| Тип самоликвидатора | - Электронный |
| Время самоликвидации | - от 16 до 24 ч |
| Температурный диапазон применения | - от - 40 до + 50° С |
| Способ установки | - ВСМ-1, УМЗ, ПКМ, «Ветерг-Г» |
| Гарантийный срок хранения (без источника тока) | - 10 лет |

Противотанковая мина ПТМ-3 (рис. 4.46) состоит из стального штампованного корпуса 3 с зарядом ВВ 5 (рис. 4.47) и взрывателя 5 (рис. 4.46).

Корпус мины имеет форму прямой четырехгранной призмы с выемками 4 (рис. 4.46), выпрессованными на четырех боковых и одной торцевой гранях. Выемки выполняют роль кумулятивных облицовок заряда. Взрыватель ВТ-06 крепится в корпусе мины лапками 2 и состоит из корпуса 6 (рис. 4.48), пиротехнического замедлителя (механизма дальнего взведения), электронного блока с индукционной катушкой, размещенного на платах 13, предохранительно-исполнительного механизма (ПИМ) и элементов огневой цепи. Корпус взрывателя выполнен из алюминиевого сплава и защищает элементы конструкции взрывателя от механических воздействий, а электронный блок - от электромагнитных помех высокой частоты. На боковой грани корпуса взрывателя имеется гнездо для установки источника тока, которое закрыто заглушкой 5. В верхней части корпуса взрывателя размещен тепловой датчик 9 пиротехнического замедлителя. В поддоне 1, закрывающем корпус снизу, запрессован

передаточный заряд 2.

Рис. 4.46, 4.47

1 - стальной канатик; 2 - заглушка; 3 - фиксирующие лапки; 4 - корпус; 5 - заряд ВВ;  6 - отрезки ДШ; 7 - гильза; 8 - дополнительный детонатор; 9, 11 и 13 - приемные шашки; 10 - двойной металлический кожух; 12 - пластина; 14 - мембрана; 15 – взрыватель; 16 – крышка; 17 - диск; 18 - чека; А - отверстие; Б – полость

Рис. 4.48. Взрыватель ВТ-06:

а - транспортное положение; б - боевое положение; 1 - поддон; 2 - передаточный заряд; 3 - электровоспламенитель; 4 - движок; 5 - заглушка; 6 - корпус; 7 – крышка; 8 - кольцо; 9 - тепловой датчик; 10 - стальной канатик; 11 - замедлительный состав; 12 - диск, 13 - платы, 14 - вышибной заряд; 15 - втулка; 16 - шток; 17 - чека; 18 – гайка; 19 – пружина; 20 – капсюль-детонатор; А — отверстие

Пиротехнический замедлитель обеспечивает задержку взведения взрывателя и состоит из кольца 8, в котором запрессованы замедлительный состав 11 и воспламенительные столбики. В кольцо 8 вставлен тепловой датчик 9. В паз кольца 8 установлен вышибной заряд 14 и втулка 15 со штоком 16. Шток своим нижним концом удерживает в транспортном положении поворотный движок 4 предохранительно-исполнительного механизма.

Кольцо 8 крепится в корпусе взрывателя гайкой 18. Оно закрыто предохранительным устройством, состоящим из диска 12 и чеки 17 со стальным канатиком 10. Диск 12 предназначен для предотвращения пробивания кольца 8 вышибным зарядом 14 до снятия механической ступени предохранения. Он имеет отверстие А, расположенное над тепловым датчиком 9 механизма дальнего взведения, и два отверстия для фиксированной установки. Электронный блок обеспечивает  подавление внешних электрических помех, усиление сигнала, наводимого движущейся целью в индукционной катушке, формирование электрического импульса для срабатывания электровоспламенителя при воздействии цели или по истечении времени самоликвидации. Для повышения прочности внутренний объем корпуса взрывателя с электронным блоком залит пенополиуретаном. Предохранительно-исполнительный механизм предназначен для обеспечения безопасности взрывателя в транспортном положении и совмещения элементов огневой цепи при переводе взрывателя в боевое положение. Он состоит из платы, движка 4 с капсюлем-детонатором 20, пружины, включателя и электровоспламенителя 3. Огневая цепь взрывателя включает электровоспламенитель 8, капсюль-детонатор 20, передаточный заряд 2 и источник тока.

ПФМ-1С (ПФМ-1)

противопехотная фугасная мина (с самоликвидацией)

Мина ПФМ-1 (1С) предназначена для поражения личного состава противника и применяется для установки системами дистанционного минирования

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип | - Кассетная, фугасная |
| --- | --- |
| Масса мины | - 0,08 кг |
| Масса заряда (жидкое ВВ ВС-6Д) | - 0,04 кг |
| Габаритные размеры | - 119х64х20 мм |
| Материал корпуса | - Полиэтилен модифицированный |
| Взрыватель | - Гидромеханический нажимного действия |
| Механизм дальнего взведения | - Гидромеханический |
| Время дальнего взведения | - 60—600 с |
| Усилие срабатывания | - 80—250 Н |
| Механизм самоликвидации | - Гидромеханический |
| Время самоликвидации | - 1—40 ч |
| Температурный диапазон применения | - От - 40 до+ 50°С |
| Способ установки | - ПКМ, УМЗ, ВСМ-1 |
| Гарантийный срок хранения | - 10 лет |

Мина противопехотная фугасная нажимного действия, устанавливаемая средствами дистанционного минирования.  Предназначена для выведения из строя личного состава противника. Поражение человеку наносится за счет   ранения стопы ноги при взрыве заряда мины в момент наступания ногой на датчик цели, которым является вся площадь полумягкого полиэтиленого   контейнера с жидким взрывчатым веществом.

При взрыве мины  стопа ноги, которой солдат противника наступил на мину, получает значительные ранения. Обычно после подрыва на мине требуется ампутация стопы и солдат, становясь инвалидом, оказывается полностью непригоден к военной службе.  Смерть возможна вследствие большой потери крови при несвоевременном оказании медицинской помощи, однако процент погибших составляет не более 2-5% пораженных. 
Так называемая "противоминная обувь", якобы защищающая от мин подобного типа, неэффективна. Противоминный костюм, довольно широко известный по телевизионным кадрам, защищает сапера вполне надежно  от  этих мин, если взрыв произошел на  расстоянии около метра и более от человека, например, в момент удаления мины с места с помощью лопаты, совка или подобного инструмента

На рисунке справа красным выделен контейнер с жидким ВВ (это же область датчика цели), желто-зеленым стабилизирующе крыло, зеленым  часть мины, в которой размещен взрыватель и механизм самоликвидации.
Когда солдат наступает на область датчика цели, то жидкое ВВ, играя роль гидрожидкости, начинает выдавливается в область взрывателя типа МВДМ (ВГМ-572) и заставляет его сработать. Мина может устанавливаться   на грунт только средствами дистанционного минирования типа ПКМ-1, ВСМ, УМЗ, УГМЗ.

Возможны варианты снаряжения этими минами артиллерийских снарядов или ракет систем залпового огня.   Возможность установки мин вручную не предусматривается.

Ниже снимки универсального минного заградителя УМЗ и универсального гусеничного минного заградителя УГМЗ. Хорошо видны поднятые крышки отсека, в котором расположены пусковые контейнеры. 
Мина существует в двух вариантах ПФМ-1 и ПФМ-1С. Первый вариант мины не имеет устройства самоликвидации, второй снабжен  устройством, которое обеспечивает самоликвидацию мины подрывом по истечении 1-40 часов с момента установки (время самоликвидации зависит от температуры окружающего воздуха). Внешне эти две разновидности мины отличаются лишь тем, что на крыле мины ПФМ-1С имется четко различимая буква "С".

Мины помещаются в универсальную кассету, изготовленную из аллюминевого сплава. Существует четыре  типа снаряжения кассет для мин:
1. Кассета КСФ-1. Содержит 72 мины типа ПФМ-1. Дальность выброса мин до 35 метров.
2. Кассета КСФ-1С. Содержит 64 мины типа ПФМ-1С. Дальность выброса мин до 35 метров.
3.Кассета КСФ-1С-0.5. Содержит 36 противопехотных фугасных мин ПФМ-1 и 36 противопехотных фугасных мин ПФМ-1С. Дальность выброса мин 30-35м. 
4.КСФ-1С-0,5СК. Содержит 36 противопехотных фугасных мин ПФМ-1 и 36 противопехотных фугасных мин ПФМ-1С. Отличается  от КСФ-1С-0,5 стабилизированной дальностью полета мин и более равномерным распределением в эллипсе рассеивания. Дальность выброса мин 30-35м.

Все типы кассет абсолютно идентичны по внешнему виду, характеристикам и отличаются только маркировкой. Диаметр кассеты 14 см., длина 48см., масса кассеты 9-9.4 кг. Внутри кассеты помещаются мины, пороховой вышибной заряд и электрокапсюльная втулка ЭКВ-30М.

В настоящее время выпуск кассет типов   КСФ-1, КСФ-1С-0.5 и КСФ-1С-0,5СК прекращен и их запасы уничтожаются в связи с тем, что Россия в соответствии с Женевским Протоколом обязалась отказаться от использования мин, не имеющих устройств самоликвидации.

Кассеты помещаются в соответствующий носитель (ПКМ-1,ВСМ, УМЗ, УГМЗ). Отстреливание мин происходит электроимпульсом, подаваемым с пульта управления.

Мины разбрасываются в эллипсе рассеивания размером 18-20 на 8-10 метров и распределяются  случайным образом. Крыло мина имеет для того, чтобы обеспечить равномерное распределение по площади эллипса.

Мина неизвлекаемая и необезвреживаемая. Срок хранения 10 лет, но по некоторым данным жидкое ВВ ВС-6Д отличается повышенной агрессивностью и токсичностью. При недостаточной герметизации проникает к деталям взрывателя, вызывая разрушение последнего, в результате чего возможен взрыв мин в касете.

Специалисты ЗАО НПО "Экодем" (учреждено Российским агентством по боеприпасам в лице ФГУП "ГНПП "Базальт", Федеральной ассоциацией "Двойные технологии" и МО РФ в лице 15 ЦНИИИ им. Д.М. Карбышева МО России) разработали способ утилизации минных кассет. Это так называемый способ цементации, заключающийся во введении специального состава в свободный объем кассеты, в которой размещены мины ПФМ-1. 
Заполняя свободные полости и затвердевая, состав герметизирует опасные зоны утечки жидкого взрывчатого вещества, входящего в состав заряда этих мин, предохраняет от смещения элементы конструкции.

Устройство

Мина ПФМ-1С (ПФМ-1) состоит из корпуса, заряда жидкого взрывчатого вещества и взрывателя

Корпус мины представляет собой полиэтиленовый баллон со стабилизирующим крылом, обеспечивающим устойчивость полета мины после выброса ее из кассеты.

Заряд жидкого ВВ заполняет свободный объем внутри баллона. Заряд одновременно является рабочим телом, приводящим взрыватель в действие при нагружении мины.

Взрыватель закреплен в корпусе мины кольцом 2 и состоит из механизма дальнего взведения (МДВ); системы предохранения; предохранительно-детонирующего устройства (ПДУ); механизма самоликвидации; корпуса и вспомогательных деталей.

Механизм, дальнего взведения является второй ступенью предохранения и предназначен для перевода взрывателя мины в боевое положение после падения ее на грунт. Он состоит из штока 6 (рис. 2) с поршнем, размещенным в камере 7 с жидким каучуком, и пружины 9.

Система предохранения предназначена для обеспечения безопасности при хранении и транспортировании мин в кассетах. Она состоит из чеки 10 (одна на две мины), вставленной в пазы корпуса 4, и крышки 8, удерживающей шток 6 МДВ от перемещения под действием пружины 9 (первая ступень предохранения).

Предохранительно-детонирующее устройство предназначено для обеспечения разрыва огневой цепи взрывателя в транспортном положении и срабатывания заряда мины в боевом положении. Оно состоит из ударного механизма, включающего втулку 12, ударник 11, шарик 22 и боевую пружину 23, капсюля-детонатора 21, размещенного в движке 14, детонатора 15 и резинового колпачка 16.

В транспортном положении все подвижные элементы взрывателя удерживаются чекой 10 через крышку 8 и шток 6 МДВ,

Разрыв огневой цепи взрывателя обеспечивается смещением капсюля-детонатора 21 относительно детонатора за счет скоса на торце втулки 12 ударного механизма и конфигурации движка 14. Движок 14 находится в незакрепленном состоянии, фиксация его в транспортном положении обеспечивается упором детонатора 15 в движок.

Механизм самоликвидации мины предназначен для ее уничтожения через 1—40 ч (в зависимости от температуры окружающей среды). Он состоит из штока 17 с поршнем, размещенным в камере 18 с жидким каучуком, и пружины 19. Шток механизма самоликвидации через колпачок 16 упирается в детонатор 15 и удерживается им от перемещения под действием пружины 19.

Корпус взрывателя служит для размещения в нем всех механизмов и узлов. В корпусе имеются отверстия 20, через которые жидкое взрывчатое вещество поступает в полость между резиновым колпачком 16 и механизмом самоликвидации.

При размещении мин в кассете они собираются в блоки и соединяются попарно одной чекой 10, удерживающей крышки 8 их взрывателей.

# Принцип действия

При выбросе мин из кассет и раскрытии блоков мины за счет упругости предохранительной чеки 10 попарно разворачиваются одна относительно другой, чека выходит из пазов корпуса 4 обеих мин и освобождает крышки 8, удерживающие штоки 6 МДВ. Крышки 8 под действием пружин 5 отделяются от мин и штоки 6 под действием пружин 9 начинают перемещаться в массе жидкого каучука, освобождая полость для перемещения ударного механизма. После падения мин на грунт и перемещения поршней в крайнее - верхнее положение взрыватели переводятся в боевое положение. При воздействии нагрузки на мину жидкое ВВ через отверстие 20 в корпусе взрывателя давит на колпачок 16, вызывая перемещение вверх детонатора 15. При перемещении детонатора на 2,5—3,5 мм происходит поворот движка 14 с капсюлем-детонатором, после чего вместе с детонатором и движком начинает перемещаться втулка ударного механизма. При ее перемещении освобождается шарик 22 и ударник 11 под действием пружины 23 накалывает капсюль-детонатор 21, который вызывает срабатывание детонатора и заряда мины. В случае отсутствия воз действия на мину нагрузки через опредёленное время срабатывает механизм самоликвидации который начинает работать одновременно с МДВ. Под действием пружины 19 поршень перемещается в массе жидкого каучука, одновременно его шток 17 через колпачок 16 давит на детонатор, перемещая его вверх до тех пор, пока не произойдет освобождение шарика 22 и срабатывание ударного механизма.

## Уничтожение

Мины ПФМ-1С (ПФМ-1) могут уничтожаться механическим или взрывным способом на месте их установки или в специально отведенном месте. Переноска мин к месту их уничтожения осуществляется с помощью лопаточки, имеющей рукоятку длиной не менее 3 м, с использованием защитного экрана, защитной маски из оргстекла толщиной 8—10 мм и перчаток.

Уничтожение мин механическим способом осуществляется наездом на них гусеничной техники или воздействием груза массой не менее 60 кг, управляемого из защищенной кабины.

Для уничтожения взрывным способом рядом с миной укладывается дистанционно (например, с помощью шеста длиной 4—5 м) заряд массой 0,2 кг с закрепленным в нем электродетонатором, подключенным к электровзрывной сети.

От автора. Мина ПФМ-1 является почти точной копией американской мины BLU-43/B "Dragontooth" , известной в России под названием "Дрэгон Тус", которая появилась во время вьетнамской войны, примерно в годах 69-72, когда армия США и поддерживаемый американцами сайгонский режим теряли контроль над территорией Южного Вьетнама и не могли противодействовать передвижениям пехоты вьетконговцев. 
Необходимость препятствовать действиям вьетконговской пехоты побудила американцев к разработке  теории так называемого "гуманного минирования", когда солдат противника не убивается. а лишь выводится из строя. 
На деле эта концепция сводилась к тому, что вероятность поражения на нескольких небольших минах выше, чем на одной большой. Искалеченный солдат противника становится обузой для своего государства  (пенсия, лечение, отрицательное моральное воздействие на окружающих. Он не может больше воевать, полноценно трудиться. Т.е. достигается сразу несколько целей вместо одной- вывести солдата противника из строя).
Первыми минами этой концепции были мины системы "Грэвэл" (ХМ22, ХМ27, ХМ40Е5, ХМ41, ХМ41Е1, ХМ44, ХМ45Е1, ХМ65) , представлявшие собой просто мешочки из водоотталкивающей ткани, внутри которых находилась смесь гексогена с азидом свинца, уложенная между двух пластмассовых пластинок. Эти мешочки, находились    в герметичном корпусе кассетной авибомбы SUU-41B/A  и были залиты фреоном, который проникая   внутрь мешочка,  делал азид свинца нечувствительным к внешним воздействиям, до момента выброса из корпуса бомбы и падения на землю.
Следом появились мины "Фрагмакорд" (метровые отрезки детонирующего шнура с надетыми на него жестяными кольцами). Несколько позднее появились и "Дрэгон Тус".
Применялись все эти мины довольно широко, но сколько-нибудь заметных результатов  не дали. По окончании вьетнамской войны эти три типа мин были сняты с вооружения, а запасы их были уничтожены.

По мнению автора, это явилось следствием тактически неграмотного применения мин этого типа, требуя от них нанесения существенных потерь вьетконговцам в то время, как основным поражающим фактором мин является психологическое воздействие, так называемая "минобоязнь" или "минная болезнь". Мало где и когда мины сами по себе наносили большие потери. Их основное назначение остановить противника, заставить его искать обходы, теряя время, маневрировать в невыгодных для него условиях. Т.е. мины создают благоприятные условия для  других видов оружия (пехоты, артиллерии, авиации). Сами по себе в одиночку мины мало что могут.

СМ

сигнальная мина

Сигнальная мина СМ предназначается для минирования местности в целях оповещения своих войск о появлении противника на месте установки мины. Мина СМ может использоваться для обозначения (имитации) взрывов противопехотных мин при проведении войсковых учений.

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Масса | - 0,4 кг |
| --- | --- |
| Диаметр | - 25 мм |
| Высота ( без взрывателя) | - 278 мм |
| Взрыватель | МУВ, МУВ-2 или МУВ-3 неснаряженный |
| Продолжительность действия сигнала: |  |
| Звукового | - 8 -10 с; |
| Светового | - 10 -12 с; |
| Высота вылета световых сигнальных звездочек | - 5 - 25 м |
| Количество звездочек | - 12 - 15 шт |
| Слышимость и видимость сигналов | - до 500 м |
| Способ установки | - Вручную |
| Температурный диапазон | - 50º С …. + 50º С |

Комплект мины СМ состоит из мины неокончательно снаряженной, взрывателя МУВ-2 (МУВ-3, МУВ) 1 неснаряженного с Р-образной чекой, проволочной растяжки 15 с карабином 14 и деревянного колышка 16.

Корпус 9 мины представляет собой металлическую тонкостенную гильзу, внутри которой помещены блоки звукового и светового сигналов. В верхнем конце гильзы с помощью шайбы 5 и резинового кольца 4 с гайкой 3 закреплена втулка 2 с капсюлем-воспламенителем     КВ-11. На втулку при окончательном снаряжении навинчивается взрыватель МУВ-2 (МУВ-3, МУВ) 1. При хранении  мины на втулку навинчен пластмассовый колпачок. Под шайбой сверху блока звукового сигнала помещен пороховой заряд 6.

Блоки звукового и светового сигналов собраны в бумажной гильзе. Блок звукового сигнала состоит из воспламенительного состава 7 и звукового состава 8. Блок светового сигнала содержит 12 – 15 сигнальных звездок 10 белого, зеленого или красного огня. Между звездками помещены картонные прокладки 12 и  пороховые вышивные заряды 11.

Рис.  Сигнальная мина СМ;

1 - взрыватель МУВ (МУВ-2, МУВ-3);  2 - втулка с капсюлем-воспламенителем КВ-11; 3 – гайка; 4 - резиновое кольцо; 5 - шайба; 6 - пороховой заряд; 7 - воспламенительный состав; 8 - звуковой состав; 9—корпус мины; 10 - сигнальная звездка; 11 - пороховой вышибной заряд, 12 - картонная прокладка; 13 - окраска конца корпуса белой, зеленой или красной краской; 14 - карабин; 15 - проволочная растяжка; 16 - деревянный колышек

Цвет сигнального огня обозначается окрашиванием нижнего конца гильзы 13 соответственно белой, зеленой или красной краской.

#### Принцип действия

При натяжении проволочной растяжки выдергивается боевая чека взрывателя и ударник накалывает капсюль-воспламенитель КВ-11. От луча огня воспламеняется пороховой заряд, а от него -  воспламенительный состав блока звукового сигнала и звуковой состав. Газами, образовавшимися при сгорании порохового заряда, шайба с втулкой и взрывателем вышибается из верхнего конца гильзы.  Образующиеся при горении звукового состава газы, выходя из гильзы, создают звук (свист).

По окончании горения звукового состава загорается воспламенительный состав первой звездки светового сигнала. Каждая сигнальная звездка имеет в центре канал, по которому луч огня от воспламенительного состава звездки передается вышибному пороховому заряду. Газами, образующимися при сгорании вышибного заряда, горящая звездка выстреливается из гильзы последовательно одна за одной на высоту 5-25 метров. Вышибной заряд, сгорая, одновременно воспламеняет очередную сигнальную звездку. В результате все звездки последовательно одна за другой воспламеняются и выстреливаются из корпуса мины за 10 - 12 с. В мине 12-15 таких звездок. Слышимость звукового сигнала около 500м, видимость звездок определяется временем суток, но во всех случаях не менее 500 метров. В ночное время освещенность местности от звездок составляет не менее 200м.

### Установка

Мина  устанавливается  вручную в грунт, а при невозможности установки в грунт - на   грунт (при этом мина привязывается к вбитому в грунт колышку. Также возможна установка мины закреплением ее на различных местных предметах (столбы, деревья и т.п.) Для установки мины необходимо:

— проделать в грунте ломом или специальным пробойником  лунку глубиной 15 см, диаметром около 3 см;

— установить мину в лунку (привязать к колу, дереву);

— свинтить с втулки пластмассовый колпачок и навинтить взрыватель с Р-образной чекой;

— зацепив карабин за шток взрывателя, растянуть проволочную растяжку;

— у конца растяжки (в 5 м от мины) забить колышек так, чтобы он возвышался над поверхностью грунта на 12 - 15 см, и привязать к нему конец растяжки;

— зацепить карабин за боевую чеку взрывателя  МУВ-2 (МУВ-3, МУВ); растяжка должна иметь небольшую слабину;

— убедившись, что боевая чека надежно удерживается во взрывателе, удалить предохранительную чеку из взрывателя;

— замаскировать мину.

При срабатывании мины из ее корпуса выстреливается шайба с втулкой и взрывателем, выбрасывается луч огня, а горящие сигнальные звездки могут падать и догорать на земле в радиусе до 10 м от места установки мины. Учитывая это, при использовании СМ на войсковых учениях следует во избежание травм и ожогов соблюдать меры предосторожности и предусматривать меры пожарной безопасности.

Срок боевой работы мины не ограничивается. Самоликвидатором мина не оснащается.Элементов неизвлекаемости и необезвреживаемости не имеет, однако очень высокая чувствительность взрывателя МУВ (если используется он) делает обезвреживание мины маловозможным

Запрещается приводить мину в действие, держа ее в руках.

### Обезвреживание

Мины СМ с взрывателем МУВ-2 или МУВ-3 обезвреживать запрещается. Они уничтожаются тралением кошками. Мины с взрывателем МУВ обезвреживаются в том же порядке, что и мины ПОМЗ-2М  (ПОМЗ-2).

СПМ

средняя прилипающая мина

Мина СПМ предназначена для повреждения боевой и промышленной техники, боевых и транспортных машин, подвижного железнодорожного состава и других объектов имеющих металлические части для её крепления.

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип | - замедленного действия, объектная, фугасная |
| --- | --- |
| Материал корпуса | - пластмасса |
| Масса | - 3 кг |
| Масса ВВ (ТГ-50; ТГА; МС) | - 1 кг |
| Взрыватель | - ВЗД-1М или ВЗД-20М |
| Способ установки | - вручную |
| Сила притяжения мины магнитами к стальному листу толщиной 1 см | - 40...60 кгс |
| Глубина установки в воде | - до 10 м |
| Эффективность: |  |
| мина образует сквозную пробоину в стальном листе толщиной | - 30 мм |
| размеры пробоины | - 400х350 мм |
| Длина | - 280 мм |
| Ширина | - 115 мм |
| Высота | - 75 мм |
| Температурный диапазон применения | - -30..+50 Со |

Мина СПМ неокончательно снаряженная. Каждая мина комплектуется стальной пластиной, поясным ремнем с карабином (один на две мины) и гаечным ключом (один на семь мин).

Средняя прилипающая мина СПМ относится к классу объектных мин и предназначена для повреждения или уничтожения подвижных и стационарных объектов, имеющих металлические части. Поражение объекту наносится за счет силы взрыва заряда ВВ имеющего массу около 1 кг. тротила или ВВ типа ТГ-50, ТГА, МС.

В основном, миной поражаются небронированные или легкобронированные объекты (емкости, трубопроводы, электроарматура, гидроарматура, запорные устройства, бронетранспортеры, БМП, самолеты, вертолеты, опоры электропередач.

Закрепление мины на подрываемом объекте производится за счет четырех мощных магнитов, закрепленных на плоской нижней поверхности мины. Взрыв мины происходит по истечении заданного срока замедления взрывателя замедленного действия типов ВЗД-1м, ВЗД-3м. Время замедления определяется маркой металлоэлемента, устанавливаемого минером во взрыватель заблаговременно. После установки мины на объект, минер выдергивает предохранительную чеку и проволочная петелька подпружиненного ударника начинает медленно перерезать металлоэлемент. После пере резания металлоэлемента, освобожденный ударник накалывает капсюль взрывателя и происходит взрыв мины.

Никаких датчиков цели мина не имеет. Элементов неизвлекаемости и самоликвидации не имеет.

Мина предназначена для использования в диверсионных целях для уничтожения емкостей с горючим, повреждения железнодорожных сооружений и подвижного состава, самолетов и вертолетов и иных объектов.

Срок боевой работы мины определяется временем замедления взрывателя

По своей сути это просто подрывной 1 кг. заряд ВВ. Миной его делает только взрыватель, а магниты лишь быстрый способ закрепления на объекте. Применение мины для повреждения танков или выведения из строя личного состава нецелесообразно из-за недостаточной поражающей способности. Наиболее эффективно применение в качестве диверсионной против железнодорожных цистерн, больших емкостей с горючим, газо- и нефтепроводов, трансформаторных шкафов, электрокабелей и кабелей связи.

Существенным недостатком мины является значительная зависимость времени срабатывания взрывателя от температуры окружающей среды. Например, время пере резания металлоэлемента № 2 при температуре +40 составляет от 3 до 52 минут, а при -40 градусах от 15 часов 22 мин. до 59 часов 00 мин. Таким образом, взрыватель гарантирует срабатывание, но когда это произойдет определить крайне затруднительно, да и то в очень большом диапазоне.

СРМ

сплавная речная мина

Сплавная речная мина СРМ предназначена для разрушения наплавных и низководных мостов, а также гидротехнических сооружений

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип | - контактная, электромеханическая |
| --- | --- |
| Масса | - 40 кг |
| Масса ВВ (тротил, МС) | - 20 кг |
| Взрыватель | - ЧМВ-16 |
| Усилие срабатывания замыкателей: Бокового Центрального | - до 0,25 кгс - до 0,6 кгс |
| Мина позволяет сплав по рекам: минимальной глубиной со скоростью течения | - 0,7 м - 0,3 и более м/с |
| Глубина установки | - 1,5 м |
| Допустимая скорость течения | - до 0,3 м/с |
| Диаметр | - 310 мм |
| Высота без штанги | - 580 мм |
| Высота со штангой | - 180 или 240 мм |
| Срок боевой работы | - 6 час…. 16 сут |
| Температурный диапазон применения | - - 30…+40оС |

Сплавная речная мина СРМ предназначена для разрушения гидротехнических сооружений (плотин, мостов, шлюзовых ворот, водозаборов, дебаркадеров, пристаней, боновых заграждений), уничтожения или повреждения наплавных мостов, плавсредств (катеров, плавающих танков, бронетранспортеров, лодок, паромов, плотов, барж и т.п.) противника на водных преградах, имеющих течение ( реках).

Поражение объектам, машинам противника наносится за счет фугасного воздействия силы взрыва и гидроудара в воде при взрыве заряда мины при соприкосновении одного из датчиков с целью.

Плавучесть мины рассчитана так, что при опускании ее в воду, выше уровня воды остается только часть верхней поверхности мины, центральный и шесть боковых датчиков цели. Мина опускается в воду выше по течению подрываемого объекта и дрейфует по течению. При встрече с препятствием любого из датчиков цели последний отклоняется и замыкает боевую цепь мины, вызывая взрыв заряда ВВ.

Если в течение заданного времени (от 6 часов до 16 суток) встречи мины с целью или иным препятствием не произойдет, то происходит ее самоликвидация подрывом. В качестве самоликвидатора используется взрыватель замедленного действия ЧМВ-16.

Элементов неизвлекаемости и необезвреживаемости мина не имеет.

Срок боевой работы мины от 6 часов до 16 суток (время устанавливается минером при подготовке мины к работе).

Датчики цели наклонного типа электроконтактные (один центральный высокий и шесть боковых коротких).

Мины укупориваются по одной штуке в ящик весом 55 кг. Батареями мины комплектуются отдельно. Мины обычно окрашиваются в серый цвет. Иногда встречаются мины, окрашенные в черный цвет (для ночного применения). Мина СРМ неокончательно снаряженная. Может дополнительно снаряжаться взрывателем пассивной подледной мины ВПМП. Каждая мина комплектуется специальным ключом.

От автора. Мина уникальная. Автору не приходилось встречаться с чем либо подобным среди как советских, так и иностранных мин.Мина отлично работает против плавсредств, понтонных мостов, паромов. В отношении мостов на опорах вполне удовлетворительно по деревянным мостам. Для больших мостов на прочных каменных, железобетонных опорах эта мина малоопасна. Значительных повреждений им нанести не в состоянии.
Однако добиться результативности можно лишь при использовании одновременно не менее, чем 20-40 мин, т.к. много из них просто прибивает к берегу, взрываются от встреч со случайными препятствиями (коряги, сваи, выступающие камни и т.п.). Но доставка к реке такого большого количества мин при их большом весе довольно проблематична, т.к. обычно применение их происходит в тылу противника.

Применение СРМ на реке Меконг в 1967-71 годах причинило американцам больше морального, нежели реального вреда. Сначала они давали существенный эффект, правда больше в смысле изнурения противника. Американцы просто не могли сначала понять причины взрывов и приписывали их минометным обстрелам со стороны вьетконговцев. Но скоре раскусили и стали защищать свои низководные и наплавные мосты боновыми заграждениями, дежурными катерами с пулеметами.При большой надоедливости вьетконговцев практиковали прочесывание берегов выше по течению, что при огромной оснащенности вертолетами для них не составляло проблемы.

ТМ-35 (ТМ-35М)

противотанковая мина

Мина ТМ-35 (ТМ-35М), противотанковая, противогусеничная, предназначена для минирования местности против бронированной техники противника.

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип мины…………………………………............ | противотанковая противогусеничная нажимного действия |
| --- | --- |
| Материал корпуса................................................... | сталь |
| Вес общий............................................................... | 5.2 -5.6 кг. |
| Масса заряда ВВ -тротил(мелинит) в шашках........... -аммонит, аммонал в порошке....... | 2.8 кг. 2.2 - 2.4 кг. |
| Длина...................................................................... | 22.23 см. |
| Ширина.................................................................... | 21.9см. |
| Высота..................................................................... | 7.94 см. |
| Усилие срабатывания........................................... | 120-260 кг. |
| Размеры датчика цели............................................ | 18х18см. |
| Температурный диапазон применения................ | -40 - +50 градусов |
| Применяемый взрыватель..................................... | МУВ с Р-образной чекой и запалом МД-2 |

Эта мина, очевидно, является первой табельной противотанковой   миной Красной Армии. Во всяком случае, в учебнике по военной технике для красноармейцев и младших командиров РККА издания 1934 года о табельных минах не говорится ни слова, хотя там подробно рассмотрены практически все образцы вооружения Красной армии начала тридцатых годов.

На снимке мина, пролежавшая в земле не один десяток лет. Следов от зеленой окраски не осталось, ручка для переноски отстутствует, видны только проушины для нее на передней стенке.

Учебник "Инженерные войска" издания 1982 года указывает, что в качестве   противотанковой мины, описываемой в Наставлении для инженерных войск "Подрывные работы"  издания 1934 года использовался просто набор тротиловых шашек, повверх которых устанавливалась металлическая дуга, связанная со взрывателем. Там же указано, что к 1935 году была закончена разработка металлической противотанковой мины ТМ-35.

Мина представляла собой металлический корпус (1) с откидной на петлях крышкой(2). Внутри коробки помещалась тонкостенная металлическая коробка(3) размерами 10х5х2.5см. с отверстием для запала в торцевой стенке, выходящей внутрь корпуса. Для введения в эту коробку взрывателя МУВ,   в стенке корпуса мины имелось отверстие, закрываемое заслонкой (7). Внутри коробки помещался двуплечий рычаг (4), который мог качаться в вертикальной плоскости.  Один, заостренный конец рычага при вставлении в мину взрывателя входил в отверстие Р-образной чеки взрывателя. Второй конец рычага располагался точно под нажимным болтом (5).
Свободное пространство заполнялось тротиловыми или мелинитовыми шашками (6), или засыпалось порошкообразным тротилом, аммонитом, аммоналом, или же заполнялось динамитом или любой иной взрывчаткой.

Мина поставлялась в войска только в виде корпуса. Заполнение ВВ, комплектование взрывателем (МУВ с Т-образной боевой чекой) производилось в саперной роте непосредственно перед минированием. В корпусе мины помещалось 6 шашек тротила или мелинита по  400 грамм и 2 шашки по 200 грамм ( 2 кг. 800 гр.). При засыпке порошкобразным ВВ в мине помещалось примерно 2.4 кг. ВВ.

Перд использованием мины она заполняется взрывчатым веществом. На месте установки мины необходимо проверить с помощью шаблона, введя его в отверстие на передней стенке мины (деревянная палочка по форме и размерам совпадающая со взрывателем МУВ с запалом МД-2, но более длинная) , что пространство для взрывателя свободно и запал войдет в отверстие тротиловой шашки.Затем было необходимо, откинуть крышку мины,  вторым пластинчатым шаблоном проверить положение нажимного болта ( с тем, чтобы при опусканни крышки на место он не надавил бы на рычаг), извлечь из взрывателя предохранительную чеку и аккуратно ввести в отверстие, визуально контролируя попадание заостренного конца рычага в петлю Р-образной чеки, повернуть заслонку на место. После  этого аккуратно без удара опустить нажимную крышку на место и запереть ее ящичными замками.

Крышка имела гофры и при наезде танка на крышку мины, последняя, проминаясь под тяжестью танка смещала нажимной болт вниз. Болт давил при этом на конец рычага. В результате второй конец рычага поднимался вверх и вытаскивал Р-образную чеку из взрывателя.   Происходил взрыв.

На рисунке рычаг выделен условно голубым цветом, Р-образная чека зеленым.

От автора. Прошу обратить самое пристальное внимание на приводное устройство мины (коробку с рычагом и взрывателем). Это же приводное устройство использовалось также в минах ТМ-39 и ТМД-40, только там их было по два и располагались они в концевых частях мин. Коробки эти устанавливались в мины ТМ-39 и ТМД-40 через окна в торцевых частях корпусов мин и закрывались заслонками. Это уже был все же прогресс, т.к. подготовить коробку и ввести в нее взрыватель, проконтролировать положение чеки можно было заранее, а сами коробки установить в мины уже на месте минирования.

Мина ТМ-35  широко применялись Красной Армией в 1941-42 годах.  Уже в ходе первых боев с Вермахтом была выявлена слабость заряда этих мин, составляющего  всего 2.4-2.8 кг.  (в немецкой T.Mi.35 - 5.5 кг.). В срочном порядке были разработаны и внедрены в производство более мощные металлические мины удлиненная ТМ-39 и мина круглой формы ТМ-41, содержавшая   уже 3.6 кг. тротила или аммонита.  Однако дефицит металла, потеря производственных мощностей с оккупацией немцами промышленных районов страны заставили отказаться от производства  металлических мин   ТМ-41   и перейти на производство простых и дешевых деревянных мин типа ТМД-40.

Мина ТМ-35 противотанковая противогусеничная нажимного действия. Взрыв происходит при наезжании колесом автомобиля   или гусеницей танка на верхнюю крышку мины, которая по бокам имеет металлические гофры. При смятии гофр усилием около 120-260 кг. крышка через нажимной болт  и двуплечий рычаг приводит к извлечению Р-образной боевой чеки из взрывателя.

Мина устанавливается на грунт, в грунт, в снег, вручную. Негерметичность мины ограничивает применение мины во влажных, болотистых грунтах, под водой если применяется невлагостойкая взрывчатка или планируется длительная работа минного поля.
Время боевой работы мины не ограничено и определяется только годностью взрывчатки (аммонит слеживается, отсыревает и теряет свои взрывные свойства, тротил же своих свойств от времени или сырости не теряет). Разрушение корпуса от коррозии делает мину опасной не только для техники, но и  для человека, т.к. взрыватель МУВ имеет весьма низкую чувствительность (1-3кг.). Разрушение

ТМ-41

противотанковая мина

Мина 41, противотанковая, противогусеничная, предназначена для минирования местности против бронированной техники противника.

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип мины………………………………….......противотанковая
                                                                            противогусеничная нажимного
                                                                             действия
Материал корпуса.............................................сталь
Вес общий..........................................................5.4 кг.
Масса ВВ (тротил, аммонит)............................3.8 кг.
Диаметр..............................................................26.5 см.
Высота................................................................14.5 см.
Усилие срабатывания.......................................200   кг.
Диаметр датчика цели.......................................26.5 см.

Мина противотанковая противогусеничная нажимного действия. Взрыв происходит при наезжании колесом автомобиля   или гусеницей танка на верхнюю крышку мины, которая по бокам имеет металлические гофры. При смятии гофр усилием около 200кг. крышка давит на взрыватель МВ-5, который, срабатывая, вызывает взрыв основного заряда ВВ.

Эта мина   широко применялась Красной Армией в 1941-42 годах.  Уже в ходе первых боев с Вермахтом была выявлена слабость советской противотанковой мины ТМ-35  и более поздней мины  ТМ-39, содержавших всего 2.4-2.8 кг. аммонита или порошкообразного тротила. Неудобными в применении оказались и мины ПМЗ-40.
В срочном порядке были разработана и внедрена в производство более мощная мина ТМ-41, содержавшая  подобно деревянной мине ТМД-40 уже 3.6-3.8 кг. тротила или аммонита. Эта новая   металлическая мина имела более удобную круглую форму. Однако дефицит металла, потеря производственных мощностей с оккупацией немцами промышленных районов страны заставили отказаться от производства этой сложной по устройству (для того времени) мины уже в начале 1942 года  и перейти на производство простых и дешевых деревянных мин типа ТМД-40.

В 1944 г. с возрастанием промышленных возможностей разрабатывается и внедряется в производство дальнешее развитие этой мины ТМ-44. Новая мина отличалась меньшим диаметром (25см.), значительно большим весом (9.5кг.) и очень мощным тротиловым зарядом (7.25кг.). Внешний вид и форма остались прежними. Однако, подобная конструкция (слишком большая высота и довольно опасный взрыватель) уже не отвечала своему времени. С окончанием войны производство ТМ-44 прекращается и в 1946 году появляется мина ТМ-46, в конструкции которой отчетливо просматривается влияние немецких мин T-Mi 42 и T-Mi-Pilz 43.

В послевоенный период в Китае  мина ТМ-41 была принята на вооружение НОАК под своим названием "Тип 41" и производилась длительное время. Экземпляры этой мины китайского производства   встречались в Афганистане в период советско-афганской войны 1979-89гг. Их поставлял душманам Китай для минирования против советской техники. Душманы обычно использовали мину в сочетании с зарядом тротила 10-20кг. с целью полного выведения бронемашины из строя.

Мина устанавливается на грунт, в грунт, в снег, под воду вручную. Время боевой работы мины не ограничено и определяется только годностью взрывчатки (аммонит слеживается, отсыревает и теряет свои взрывные свойства, тротил своих свойств от времени или сырости не теряет). Разрушение корпуса от коррозии делает мину опасной не только для техники, но и  для человека, т.к. взрыватель МВ-5 имеет весьма низкую чувствительность (1-3кг.), а особенности его  конструкции  позволяют ему находиться в исправном состоянии неограниченно долго (он в боевом положении не имеет ни одной напряженной или нагруженной детали).

Мина окрашивалась в оливково-зеленый цвет. Маркировка наносилась на боковую стенку черной краской по трафарету.

Взрыватель универсальный нажимного действия МВ-5 (1) с запалом МД-2 (2). Во взрыватель ввинчивается запал, Затем он свободно вставляется в гнездо на верхней плоскости мины и сверху завинчивается пробка.
Мина гнезд для дополнительных взрывателей не имеет, поэтому относится к извлекаемым и обезвреживаемым. 
Для обезвреживания необходимо повернуть пробку на верхней крышке мины так, чтобы выступы на крышке вышли из пазов, перевернуть мину днищем вверх и осторожно вытряхнуть взрыватель на ладонь. Затем отвинтить от взрывателя запал, который удалить в безопасное место. Взрыватель без запала можно возвратить на место. Если взрыватель не выпадает при вышеописанных действиях, то извлекать его, используя какие либо инструменты (пинцет, плоскогубцы), трясти и ударять мину для извлечения взрывателя запрещено. Такая мина считается неисправной и подлежит уничтожению подрывом. Дело в том, что сам взрыватель МВ-5 имет усилие срабатывания 1-3 кг. и может сработать от нажатия руки. Усилие срабатывания мины в 200 кг. достигается конструкцией сминаемой крышки мины.

Мина вполне отвечала требованиям времени в 41-м году, но к 1944 году  у немцев было уже много танков типа Pz Kpfw V и   Pz Kpfw VI для поражения которых мощности мины явно недоставало (всего 3.8кг. заряд ВВ). Кроме того, отсутствие в конструкции мины предохранительных устройств приводило к несчастным случаям. Все это предопределило отказ от ее производства и использования в послевоенные годы.

Заметки на полях.  Крайне трудно найти что-либо о советских минах времен Второй мировой войны. Сведения обрывистые, неполные, противоречивые. О качественых изображениях и говорить не приходится. Эту фотографию я отыскал с помощью друзей - Найдена Илиева, Ивана (knight777), Игоря Ладыгина, причем, на иностранном сайте.

Да что уж говорить о минах. В стране не осталось ни единого экземпляра знаменитого бомбардировщика ПЕ-2 и даже его достаточно подробных чертежей. А в воздушном музее США наш знаменитый истребитель ЯК-3 не только имеется, но и летает!

Весь советский флот времен Отечественной войны представлен единственной подводной лодкой С-56 во Владивостоке!

Танкам повезло немного больше. Уж очень они большие и прочные.

Как же мы не любим свою военную историю! А ведь есть чем гордиться. И еще древние сказали: "Потерявший память, теряет землю, теряет себя".

ТМ-46

противотанковая мина

Мина 41, противотанковая, противогусеничная, предназначена для минирования местности против бронированной техники противника.

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип мины………………………………….......противогусеничная
Корпус…………………………………...……………....….металл. 
Масса…………………………………………..………....….8.6 кг. 
Масса взрывчатого вещества (тротил)……………….……5.7 кг. 
Диаметр…………………………………...………………….30 см. 
Высота с МВМ………………………….…………………10.8 см. 
Высота с МВШ-46……………………….………………….26 см. 
Диаметр датчика цели………………………………….……20см. 
Чувствительность……………………………………...120-400 кг. 
Температурный диапазон применения…………..-60 --+60 град.

Мина противотанковая противогусеничная. Предназначена для выведения из строя гусеничной и колесной техники противника. Поражение машинам противника наносится за счет разрушения их ходовой части при взрыве заряда мины в момент наезжания колеса (катка) на нажимную крышку мины.

Мина может устанавливаться как на грунт, так и в грунт, в снег, под воду вручную или средствами механизации (прицепные минные раскладчики ПМР-1, ПМР-2, прицепные минные заградители ПМЗ-3, ПМЗ-4, гусеничный минный заградитель ГМЗ, вертолетная система минирования ВМР-2).

Срок боевой работы мины не ограничивается. При разрушении металлического корпуса мины от коррозии чувствительность мины возрастает со 120-400кг. до 3-5 кг. Самоликвидатором мина не оснащается.

Мина поставляется в двух вариантах - ТМ-46 и ТМН-46. Второй вариант отличается наличием на дне мины второго очка для установки взрывателя неизвлекаемости (серии МУВ с запалом МД-6Н).

Мина может использоваться со взрывателями МВМ, МВШ-46. Первые образцы мины могли снаряжаться взрывателями МВ-5 с запалом МД-5м, которые вставлялись в мину под штатную пробку-заглушку. Мина может использоваться в качестве мины-ловушки. Для этого используется спецвзрыватель ЭНО, имеющий внешний вид штатной пробки-заглушки. Взрыв в этом случае происходит при попытке отвернуть пробку.

На рисунке справа мина ТМН-46 в разрезе. В центральном гнезде взрыватель МВМ в боевом положении, снизу в дополнительное гнездо ввернут взрыватель МУВ с с запалом МД-6.

Мина может использоваться со взрывателями МВМ, МВШ-46. Первые образцы мины могли снаряжаться взрывателями МВ-5 с запалом МД-5м, которые вставлялись в мину под штатную пробку-заглушку. Мина может использоваться в качестве мины-ловушки. Для этого используется спецвзрыватель ЭНО, имеющий внешний вид штатной пробки-заглушки. Взрыв в этом случае происходит при попытке отвернуть пробку.

На снимке слева мина ТМ-46 со взрывателем МВШ. Справа от мины лежит взрыватель МВМ.

Внешний вид взрывателя МВМ с чекой. Хорошо видна резьба для ввертывания взрывателя в очко мины. В самом низу хорошо заметен запал МД-6Н.

Стандартная установка мины в средний грунт вручную.

Установка мины ТМН-46 на неизвлекаемость. 
1-Взрыватель МУВ. 2-Натяжная проволока. 3-Колышек.

Мина хорошая и надежная. Однако уже в середине пятидесятых годов было признано, что 5.7 кг. тротила для современных танков недостаточно. Обычно взрыв ТМ-46 разбивал 3-4 трака гусеницы, несколько   повреждая каток. Нередко повреждения катка были таковы, что его можно было использовать дальше. Замена траков занимает у натренированного экипажа от 1 до 3 часов. Так что, если подбитый танк тут же не накроет огнем противотанковая артиллерия, то через непродолжительное время он снова будет в строю. Уже в 1956 году были разработаны более мощные мины ТМ-56 и ТМ-57, а затем и семейство мин ТМ-62.
По внешнему виду мина ТМ-46 несколько напоминает немецкую мину T Mi 42.

От автора. Нередко, увидев эту картинку, люди говорят :"Ну какая это неизвлекаемость. Тут можно раскопать, подлезть рукой и обезвредить взрыватель!". Ну во-первых еще надо знать, какая и сколько из сотен мин стоит на неизвлекаемость. А во-вторых, пожалуй только саперы знают все коварство взрывателя МУВ, знают с какой непостижимой легкостью из него выскакивает чека. Шутить со взрывателем, имея рядышком 6 кг. тротила, паршивое занятие. Только и утешения, что товарищам тебя уже хоронить не придется, нечего будет.

Мина хорошая и надежная. Однако уже в середине пятидесятых  годов было признано, что 6 кг. тротила для современных танков недостаточно. Обычно взрыв ТМ-46 разбивал 3-4 трака гусеницы, незначительно повреждая каток. Нередко повреждения катка были таковы, что его можно было использовать дальше. Замена траков занимает у натренированного экипажа от 1 до 3 часов. Так что, если подбитый танк тут же не накроет огнем противотанковая артиллерия, то через непродолжительное время он снова будет в строю. Уже в 1956 году были разработаны более мощные мины ТМ-56 и ТМ-57, а затем и семейство мин ТМ-62.

Желающие могут рассмотреть во всех подробностях мину ТМ-46 (учебную) в кинофильме "Трембита". Связка этих мин висит вместо груза на журавле колодца, возле кторого крутися Крамаров с миноискателем.
По внешнему виду мина ТМ-46 напоминает немецкую мину TMi-42, но та тоньше, края сходят на нет как у тарелки, у нее меньше диаметр, да и заряд всего 3.2 кг.

ТМ-57

противотанковая мина

Противотанковая мина ТМ-57, предназначена для минирования местности против бронированной техники противника

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип | - противотанковая, противогусеничная, фугасная |
| --- | --- |
| Применяемые взрыватели | - МВ-57, МВЗ-57, МВШ-57 |
| Поражающий фактор | - мина перебивает гусеницу |
| Масса | - 9…9,5 кг |
| Масса ВВ (тротил / ТГА, МС) | - 6,5 / 7 кг |
| Взрыватель | - 30…120 с |
| Усилие срабатывания (при прожатии) | - 200..500 кгс |
| Время дальнего взведения | - 30…120 с |
| Глубина установки | - |
| Способ установки | - средствами механизации и вручную |
| Взрывоустойчивость от соседней мины | - |
| Материал корпуса | - металл |
| Габариты: |  |
| высота мины с взрывателем | - 110 мм |
| диаметр | - 320 мм |
| Температурный диапазон применения | - -50…+50град |

## Противотанковая мина ТМ-57 предназначена для минирования местности против танков и другой подвижной техники противника.

Сбоку на корпусе мины имеется запасное гнездо с резьбой под электродетонатор ЭДП-р (зажигательную трубку ЗТП, запал МД-5М), закрытое пробкой, которое используется при применении мины в качестве подрывного заряда или при установке ее в неизвлекаемое положение с взрывателями типа МУВ.

Мина ТМ-57 состоит из корпуса с нажимной крышкой, заряда ВВ с центральным и боковым промежуточными детонаторами и одного из трех взрывателей МВ-57, МВЗ-57 или МВШ-57.

Корпус мины металлический, отштампованный как одно целое с нажимной крышкой ступенчатой формы. В центре нажимной крышки имеется очко с резьбой для ввинчивания взрывателя. Внутри корпуса расположена металлическая перегородка со стаканом, в котором помещен центральный промежуточный детонатор. На боковой поверхности корпуса мины имеется запальное гнездо, закрытое пробкой с резиновой прокладкой. На стакан запального гнезда надет боковой промежуточный детонатор. Запальное  гнездо может быть использовано для установки мины в неизвлекаемое положение.

Для переноски мины на ее дне имеется проволочная ручка.

Заряд ВВ мины - из литого тротила. Промежуточные детонаторы изготовлены из прессованного тротила.

Взрыватель МВ-57 состоит из пробки с крышкой, ударного механизма, запорного устройства с  предохранительной чекой и запала.

Чашечка опирается на шпильку, вставленную в отверстие ударника. Концы шпильки проходят через пазы в корпусе и втулке. Через чашечку и шпильку пружина воздействует на ударник.

На корпусе ударного механизма закреплена гайка, в которую ввернут запал. Запал. Запал состоит из ниппеля-детонатора КД-МВ. На ниппель навернута упорная гайка. Эта гайка в транспортном положении взрывателя входит в зацепление с упором на стойке и препятствует срабатыванию ударного механизма в этом положении.

Для герметизации соединения взрывателя с миной на взрыватель надета резиновая прокладка.

Взрыватель МВ-57 срабатывает при усилии 40-110 кгс. Высота взрывателя 55 мм, диаметр (по крышке) 88 мм, масса 240 г.

Взрыватель МВЗ-57 предназначается в основном для мин, устанавливаемых при помощи минного раскладчика ПМР-3 и минного заградителя ПМЗ-4.

По устройству ударного механизма и принципу действия взрыватель МВЗ-57 аналогичен взрывателю МВ-57.

Взрыватель состоит из следующих основных частей: корпуса с крышкой, ударного механизма, механизма взведения, пускателя, запала и предохранительной чеки с кольцом.

Для завода механизма взведения в каждую коробку со взрывателями укладывается ключ-отвертка.

Взрыватель МВЗ-57 срабатывает при усилии 40-110 кгс. Высота взрывателя 70 мм, диаметр 92 мм, масса 435 г.

Слева взрыватель показан в перевернутом виде в безопасном положении. Хорошо видно, что детонатор в сборе со спусковым механизмом (аналог взрывателя МВ-5) расположен горизонтально, т.е. взрыватель в безопасном положении и как ни дави на мину, спусковой механизм не сработает и взрыва не будет. В центре показан сам спусковой механизм. Справа взрыватель в виде сверху. сером показана спусковая кнопка, удерживаемая красной предохранительной скобой (цвет условный!) с красным кольцом. охватывающим корпус взрывателя.

Взрыватель МВШ-57 применяется в минах с целью придания им устойчивости к воздействию к воздействию ударной волны взрыва.

Взрыватель смонтирован в корпусе, который одновременно является и пробкой мины.

На верхней части корпуса закреплена трубка, закрытая сверху головкой. В головке закреплен верхний конец тяги. Тяга проходит через центральные отверстия катушек, размещенных в трубке, и имеет на своем нижнем конце колпачок. Колпачок утоплен в верхнюю часть втулки и шариками удерживает ударник и боевую пружину во взведенном положении. Втулка ввернута в корпус взрывателя. Во втулку снизу ввертывается запал МД-10. На корпусе посредством закатки прикреплена крышка.

Герметичность взрывателя со стороны запала обеспечивается мембраной и медной фольгой, а герметичность мины с ввернутым в нее взрывателем - резиновой прокладкой.

Взрыватель МВШ-57 срабатывает от усилия 200-500 кгс при отклонении его от вертикали на угол 25-30 град. Диаметр взрывателя (по крышке) 80 мм, высота над крышкой мины 215 мм, масса 600 г.

## Принцип действия

При наезде танка гусеницей на мину со взрывателями МВ-57 и МВЗ-57 ее крышка сминается и опускается вниз вместе с взрывателем, ввернутым в центральное гнездо мины.

Ударный механизм взрывателя упирается запалом в перегородку мины. При дальнейшем смятии нажимной крышки корпус ударного механизма останавливается в своем движении вниз, а втулка вместе с пробкой продолжает опускаться. При этом сначала перерезается медная срезная чека, а затем при совпадении

## Обезвреживание мин

Мины, извлекаемость которых достоверно не установлена, стаскиваются кошкой с безопасного расстояния или из укрытия. Не взорвавшиеся при стаскивании мины обезвреживаются, как описано ниже.

Мины, установленные в неизвлекаемое положение, обезвреживать запрещается. Они уничтожаются на месте их установки взрывом накладных зарядов 0,2-0,4 кг.

Для обезвреживания мин, если они не установлены в неизвлекаемое положение, необходимо:

- снять, не надавливая на крышку, маскирующий слой с мины;

- вывернуть взрыватель из центрального очка мины; при вывертывании взрывателя МВШ-57 последний держать не за головку, а за корпус;

- перевести взрыватель МВ-57 или МВЗ-57 в безопасное (транспортное) положение и ввернуть его в мину, а у взрывателя МВШ-57 вывернуть запал МД-10;

- уложить взрыватели МВШ-57 и запалы МД-10 в соответствующую укупорку;

- снять мину с места установки.

Для перевода взрывателя МВ-57 из боевого в безопасное (транспортное) положение необходимо:

- вставить чеку со скобой в отверстие винта;

- нажатием большого пальца перевести поворотную скобу с ударным механизмом в горизонтальное положение;

- не отпуская пальца, повернуть винт на четверть оборота влево (против движения часовой стрелки);

- вложить скобу в крышку пробки.

Для перевода взрывателя МВЗ-57 из боевого в безопасное (транспортное) положение необходимо:

- взять взрыватель в левую руку осью заводной пружины в сторону большого пальца;

- надеть ключ на конец оси;

- повернуть ось вправо (по ходу часовой стрелки) так, чтобы зуб секторного упора отошел от поворотной скобы ударного механизма;

- нажать правой рукой на упорную гайку и повернуть ударный механизм в горизонтальное положение;

- удерживая большим пальцем левой руки ударный механизм в горизонтальном положении, правой рукой вставить лезвие ключа-отвертки между корпусом взрывателя и упорной собачкой;

- подвести собачку под поворотную скобу ударного механизма; при этом кнопка пускателя поднимается, а включатель войдет в зацепление с балансиром механизма замедления;

- завести ключом-отверткой заводную пружину до касания зубом секторного упора поворотной скобы;

- вставить предохранительную чеку под кнопку пускателя так, чтобы ее лапки охватывали шток и прочно удерживались на ней, а кольцо чеки закрепить на корпусе.

Срок боевой работы мины не ограничивается. При разрушении металлического корпуса мины от коррозии чувствительность мины возрастает со 200-500кг. до 3-5 кг. Самоликвидатором мина не оснащается.

Мина  ТМ-57 была первой в Советской Армии противотанковой миной, сконструированной   с учетом требований механизированной установки. Так ручка для переноски размещена на днище мины и закреплена чекой от самопроизвольного поворота с тем, чтобы не заклинить механизм подачи минного заградителя. Для применения мины средствами механизации для нее был разработан взрыватель МВЗ-57 имеющий механизм замедления постановки на боевой взвод. В момент прохода мины по транспортеру заградителя специальный механизм нажимал кнпку на корпусе взрывателя, насинал работать часовой механизм, который переводил взрыватель в боевой положение через 2-3 минуты. Мина ТМ-57 оказалась очень удачной, сильной, ее взрыватели простыми и надежными. Поэтому даже после разработки и принятия  на вооружение семейства мин ТМ-62 мина ТМ-57 продолжает применяться. Она по прежнему в производстве. В войсках нередко ей отдают предпочтение из-за меньшего чем ТМ-62 веса, большей площади датчика цели, а, значит и вероятности поражения танка. Дополнительное гнездо для установки на неизвлекаемость выгодно отличает ее от ТМ-62, которая этого гнезда   лишена. Дело здесь не только в том, что для установки ТМ-62 на неизвлекаемость требуется установить под нее мину-сюрприз  МС-3; а ТМ-57 можно установить, используя простейший взрыватель МУВ с запалом МД-5М. Это дополнительное гнездо позволяеттакже   ввинчивать в мину электродетонатор ЭДПр или иной взрыватель, использующий запал МД-5М,  и использовать ТМ-57 как в качестве обычного подрывного заряда, так и как управляемую мину.

На разрезе мины хорошо видно гнездо для дополнительного взрывателя неизвлекаемости на боку мины и его промежуточный детонатор. Основной взрыватель МВЗ-57 в боевом положении.

ТМ-62Б

противотанковая мина

Мина ТМ-62Б, противотанковая, противогусеничная, предназначена для минирования местности против бронированной техники противника.

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип | - Противогусеничные фугасные |
| --- | --- |
| Материал корпуса (оболочки) | - Бескорпусная |
| Масса | - 8.6 кг |
| Масса ВВ: ВВО-32 | - 8,2 кг |
| Диаметр (длина, ширина) | - 315 мм |
| Высота с взрывателем | 125 мм (МВ-62) 330 мм (МВШ-62 с коротким удлинителем) 1000 мм (МВШ-62 с длинным удлинителем) |
| Тип рекомендованного к применению взрывателя | - МВП-62М МВП-62 МВ-62 |
| Температурный диапазон применения | - Определяется применяемым взрывателем |
| Способ установки | - ПМЗ-4 и вручную |

К серии ТМ-62 относятся мины: ТМ-62М, ТМ-62П, ТМ-62П2, ТМ-62ПЗ, ТМ-62Т, ТМ-62Д и ТМ-62Б.

Мины серий ТМ-62 применяются с взрывателями МВЧ-62, МВ3-62, МВП-62М, МВП-62, МВШ-62, МВ-62, МВД-62.

В зависимости от наличия взрывателей и применяемых средств механизации минирования все мины серии ТМ-62 могут снаряжаться любым из перечисленных взрывателей. Однако рекомендуется применять:

— мины ТМ-62Б — с взрывателями МВП-62М и МВП-62 или МВ-62, также обеспечивающими необнаруживаемость индукционными миноискателями.

Мины серии ТМ-62 не имеют запального гнезда под электродетонатор ЭДП-р (зажигательную трубку ЗТП). При использовании мин серии ТМ-62 в качестве подрывных зарядов в очко вместо взрывателя ввинчивается детонирующее устройство ДУ-62, имеющее запальное гнездо под электродетонатор ЭДП-р (зажигательную трубку ЗТП).

Установка мин серия ТМ-62 в неизвлекаемое положение производится с применением мины-ловушки МС-3.

# Устройство мин

Мина ТМ-62Б (рис. 1) бес корпусная, состоит из заряда 1, в центре которого запрессован стакан 2 с дополнительным детонатором 3. Стакан в верхней части имеет резьбу для ввинчивания взрывателя. Резиновая прокладка 5 обеспечивает герметизацию соединения взрывателя со стаканом.

Заряд 1 состоит из одного или двух прессованных брикетов из прочного ВВ (ВВО-32). Брикеты соединены склеиванием. В заряде имеются два сквозных отверстия, в которых закреплена ручка 6.

ТМ-62Д

противотанковая мина

Мина ТМ-62Д, противотанковая, противогусеничная, предназначена для минирования местности против бронированной техники противника.

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип | - Противогусеничные фугасные |
| --- | --- |
| Материал корпуса (оболочки) | - Дерево |
| Масса | - 11,3-13,0 кг |
| Масса ВВ: |  |
| - ТНТ | - 6,5 (10,3) кг |
| - смесью МС или ТГА | - 7,6 (11,1) кг |
| - аммонитом А-80 | - 5,8 (7,4) кг |
| Диаметр (длина, ширина) | - 340Х290 мм |
| Высота с взрывателем | -178 мм (МВ-62) 380 мм (МВШ-62 с коротким удлинителем) 1050 мм (МВШ-62 с длинным удлинителем) |
| Тип рекомендованного к применению взрывателя | - МВП-62М МВП-62 МВ-62 |
| Температурный диапазон применения | - Определяется применяемым взрывателем |
| Способ установки | - Только вручную |

К серии ТМ-62 относятся мины: ТМ-62М, ТМ-62П, ТМ-62П2, ТМ-62ПЗ, ТМ-62Т, ТМ-62Д и ТМ-62Б.

Мины серий ТМ-62 применяются с взрывателями МВЧ-62, МВ3-62, МВП-62М, МВП-62, МВШ-62, МВ-62, МВД-62.

В зависимости от наличия взрывателей и применяемых средств механизации минирования все мины серии ТМ-62 могут снаряжаться любым из перечисленных взрывателей. Однако рекомендуется применять:

— мины ТМ-62Д— с взрывателями МВП-62М и МВП-62 или МВ-62, также обеспечивающими необнаруживаемость индукционными миноискателями.

Мины серии ТМ-62 не имеют запального гнезда под электродетонатор ЭДП-р (зажигательную трубку ЗТП). При использовании мин серии ТМ-62 в качестве подрывных зарядов в очко вместо взрывателя ввинчивается детонирующее устройство ДУ-62, имеющее запальное гнездо под электродетонатор ЭДП-р (зажигательную трубку ЗТП).

Установка мин серия ТМ-62 в неизвлекаемое положение производится с применением мины-ловушки МС-3.

# Устройство мин

Мины серии ТМ-62 неокончательно снаряженные представляют собой заряд ВВ, заключенный в корпус, в оболочку или без корпуса, с унифицированным очком под взрыватель. При хранении очко закрывается пластмассовой или полиэтиленовой пробкой.

ТМ-62М

противотанковая мина

Мина ТМ-62М, противотанковая, противогусеничная, предназначена для минирования местности против бронированной техники противника.

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип | - Противогусеничные фугасные |
| --- | --- |
| Материал корпуса (оболочки) | - Металл |
| Масса | - 9,5—10 кг |
| Масса ВВ: |  |
| - ТНТ | - 7,0 кг |
| - смесью МС или ТГА | - 7,6 кг |
| Диаметр (длина, ширина) | - 320 мм |
| Высота с взрывателем | - 128 мм (МВЧ-62, МВЗ-62, МВП-62М, МВП-62) 330 мм (МВШ-62 с коротким удлинителем) 1000 мм (МВШ-62 с длинным удлинителем) |
| Тип рекомендованного к применению взрывателя | - МВЧ-62 МВЗ-62 МВШ-62 МВД-62 |
| Температурный диапазон применения | - Определяется применяемым взрывателем |
| Способ установки | - Средствами механизации и вручную |

К серии ТМ-62 относятся мины: ТМ-62М, ТМ-62ПЗ, ТМ-62Т, ТМ-62П2, ТМ-62П, ТМ-62Д и ТМ-62Б.

Мины серий ТМ-62 применяются с взрывателями МВЧ-62, МВ3-62, МВП-62М, МВП-62, МВШ-62, МВ-62, МВД-62.

В зависимости от наличия взрывателей и применяемых средств механизации минирования все мины серии ТМ-62 могут снаряжаться любым из перечисленных взрывателей. Однако рекомендуется применять:

—  мину ТМ-62М - с взрывателем МВЧ-62, МВЗ-62, МВШ-62 или МВД-62;

— мины ТМ-62ПЗ, ТМ-62П2 и ТМ-62Т - с взрывателями МВП-62М и МВП-62, обеспечивающими необнаруживаемость индукционными миноискателями и установку средствами механизации минирования;

— мины ТМ-62П, ТМ-62Д и ТМ-62Б — с взрывателями МВП-62М и МВП-62 или МВ-62, также обеспечивающими необнаруживаемость индукционными миноискателями.

Мины серии ТМ-62 не имеют запального гнезда под электродетонатор ЭДП-р (зажигательную трубку ЗТП). При использовании мин серии ТМ-62 в качестве подрывных зарядов в очко вместо взрывателя ввинчивается детонирующее устройство ДУ-62, имеющее запальное гнездо под электродетонатор ЭДП-р (зажигательную трубку ЗТП).

Установка мин серия ТМ-62 в неизвлекаемое положение производится с применением мины-ловушки МС-3.

Мины серии ТМ-62 неокончательно снаряженные представляют собой заряд ВВ, заключенный в корпус, в оболочку или без корпуса, с унифицированным очком под взрыватель. При хранении очко закрывается пластмассовой или полиэтиленовой пробкой.

Мина ТМ-62М состоит из корпуса, снаряженного зарядом, и взрывателя. Корпус 1 стальной, имеет центральный стакан с резьбой в верхней части. В нижней части стакана с помощью гайки закреплен дополнительный детонатор 6 из прессованного тротила в металлической оболочке. Для герметизации места сочленения мины с взрывателем служит резиновая прокладка 3. Дно 5 соединено с корпусом закаткой. В зависимости от технологии снаряжения дно может иметь заливочные горловины, закрытые крышками, или

- проверив наличие резиновой прокладки на заглушке, ввинтить заглушку в корпус взрывателя до отказа и потянуть ее ключом;

- ввинтить взрыватель в мину и подтянуть ключом.

Для перевода взрывателя МВП-62М в транспортное положение необходимо:

- надеть ключ на кнопку и повернуть ее по ходу часовой стрелки с одновременным подъемом вверх до положения, при котором на кнопку может быть установлена предохранительная чека;

- установить на кнопку предохранительную чеку и запереть ее защелкой.

Для перевода взрывателя МВП-62 в транспортное положение необходимо:

- вывинтить взрыватель из мины с помощью ключа (ключ накладывается штифтами вверх вырезами на выступы крышки);

- положить взрыватель выступами на крышке в фанерное гнездо и ключом (вырезом в ручке) свинтить заглушку (при отсутствии фанерного гнезда взрыватель удерживается вторым ключом);

- с помощью предохранительной чеки (или любой металлической пластинки), вставленной в прорезь выступа на движке, передвинуть движок в транспортное положение и, нажав на нижний конец штока кнопки, надеть хомутик на палец движка;

- установить на кнопку предохранительную чеку и запереть ее защелкой;

- навинтить на взрыватель заглушку и подтянуть ее ключом;

- очистить взрыватель и очко в мине от грунта;

- ввинтить взрыватель в мину и подтянуть его ключом.

Для перевода взрывателя МВ-62 в транспортное положение необходимо:

- вывинтить взрыватель из мины с помощью ключа;

- взять взрыватель обеими руками за крышку ударным механизмом вверх упором к себе и, нажимая большими пальцами на движок от себя, повернуть ударный механизм в наклонное положение (кнопка при этом должна отжиматься в верхнее положение, а зуб на конце штока кнопки должен находится в окне движка);

- запрещается при повороте ударного механизма прикладывать усилие к запалу МД-11 и выступающей из движка части корпуса;

- надеть предохранительную чеку  на кнопку взрывателя и закрепить чеку защелкой.

Для перевода взрывателя МВД-62 в транспортное положение необходимо:

- повернуть ручку механизма перевода в вертикальное положение (на 90 град. против хода часовой стрелки) и закрыть защелку;

- установить в отверстия в ручке предохранительную чеку.

Для обезвреживания мины с взрывателем МВШ-62 необходимо:

- снять с мины маскировку;

- повернуть ключом переводной кран по ходу часовой стрелки в предохранительное положение (красной  лыской  против   буквы П);

- отвинтить частично винт и снять с взрывателя удлинитель;

- очистив верх корпуса взрывателя от грунта, навинтить на взрыватель предохранительный колпак до отказа (при навинчивании колпак вращается против хода часовой стрелки - левая резьба);

- освободить мину от крепления (для извлечения анкера он вращается против хода часовой стрелки с помощью металлического штыря, конец которого вставляется в отверстие в анкере);

- снять мину с места установки и очистить ее от грунта;

- в случае повторной установки мины повернуть переводной кран в боевое положение и положить мину в контейнер ПМЗ-4 или ПМР-3.

В случае сдачи обезвреженных мин на склад на длительное хранение взрыватели МВЧ-62, МВЗ-62, МВП-62М, МВП-62, МВШ-62 и МВД-62 вывинчиваются из мин. На место взрывателей в мины ввинчиваются (устанавливаются) пробки. Мины и взрыватели раздельно укладываются в упаковку. У мин с взрывателями МВ-62 при сдаче на склад вывинчиваются запалы МД-11.

Для вывинчивания запала МД-11 необходимо:

- вывинтить взрыватель из мины;

- вставить в окно движка со стороны, противоположной упору, распорную чеку;

- вывинтить запал МД-11;

- вынуть распорную чеку и повернуть ударный механизм в наклонное положение (если он не был повернут ранее);

- ввинтить взрыватель в мину (без запала);

уложить запал МД-11 и мину в упаковку.

ТМ-62П

противотанковая мина

Мины серии ТМ-62, противотанковая, противогусеничная, предназначена для минирования местности против бронированной техники противника.

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип | - Противогусеничные фугасные |
| --- | --- |
| Материал корпуса (оболочки) | - Пластмасса |
| Масса | - 9,0—11,0 кг |
| Масса ВВ: |  |
| - ТНТ | - 7,6 кг |
| - смесью МС или ТГА | - 8,0 кг |
| - аммонитом А-50 | - 7,5 кг |
| - аммонитом А-80 | - 6,6 кг |
| Диаметр (длина, ширина) | - 340 мм |
| Высота с взрывателем | - 129 мм (МВ-62) 330 мм (МВШ-62 с коротким удлинителем) 1000 мм (МВШ-62 с длинным удлинителем) |
| Тип рекомендованного к применению взрывателя | - МВП-62М МВП-62 МВ-62 |
| Температурный диапазон применения | - Определяется применяемым взрывателем |
| Способ установки | - ПМЗ-4 и вручную |

К серии ТМ-62 относятся мины: ТМ-62М, ТМ-62П, ТМ-62П2, ТМ-62ПЗ, ТМ-62Т, ТМ-62Д и ТМ-62Б.

Мины серий ТМ-62 применяются с взрывателями МВЧ-62, МВ3-62, МВП-62М, МВП-62, МВШ-62, МВ-62, МВД-62.

В зависимости от наличия взрывателей и применяемых средств механизации минирования все мины серии ТМ-62 могут снаряжаться любым из перечисленных взрывателей. Однако рекомендуется применять:

— мины ТМ-62П — с взрывателями МВП-62М и МВП-62 или МВ-62, также обеспечивающими необнаруживаемость индукционными миноискателями.

Мины серии ТМ-62 не имеют запального гнезда под электродетонатор ЭДП-р (зажигательную трубку ЗТП). При использовании мин серии ТМ-62 в качестве подрывных зарядов в очко вместо взрывателя ввинчивается детонирующее устройство ДУ-62, имеющее запальное гнездо под электродетонатор ЭДП-р (зажигательную трубку ЗТП).

Установка мин серия ТМ-62 в неизвлекаемое положение производится с применением мины-ловушки МС-3.

Мины серии ТМ-62 неокончательно снаряженные представляют собой заряд ВВ, заключенный в корпус, в оболочку или без корпуса, с унифицированным очком под взрыватель. При хранении очко закрывается пластмассовой или полиэтиленовой пробкой.

Мина ТМ-62П (рис. 5) состоит из корпуса, снаряженного зарядом, и взрывателя.

Корпус / пластмассовый состоит из двух частей. В верхней части корпуса имеется стакан 2, в котором размещается дополнительный детонатор 7. Стакан имеет внутреннюю резьбу для ввинчивания взрывателя 3. Для герметизации соединения взрывателя с миной служит резиновая прокладка 4 На корпусе сверху закреплена ручка 5. 3аряд 6 заполняет (весь объем внутри корпуса).

- удерживая ударный механизм в горизонтальном положении, указательным пальцем правой руки резко повернуть защелку и подвести ее под поворотную скобу(при повороте защелки кнопка пускателя поднимается и должен быть слышен щелчок, штифт пускателя при этом длинным концом войдет в вырез в балансе, часовой механизм остановится, а коротким концом штифт упрется в лопасть защелки); в случае примерзания кнопки поступать так же, как это рекомендовано для взрывателя МВЧ-62;

- завести часовой механизм, вращая заводной ключ по ходу часовой стрелки и следя за поворотом сектора, при подходе зуба поворотного сектора к выступу на поворотной скобе на 1-2 мм заводку прекратить;

- надеть на кнопку пускателя предохранительную чеку и запереть ее защелкой;

- проверив наличие резиновой прокладки на заглушке, ввинтить заглушку в корпус взрывателя до отказа и потянуть ее ключом;

- ввинтить взрыватель в мину и подтянуть ключом.

Для перевода взрывателя МВП-62М в транспортное положение необходимо:

- надеть ключ на кнопку и повернуть ее по ходу часовой стрелки с одновременным подъемом вверх до положения, при котором на кнопку может быть установлена предохранительная чека;

- установить на кнопку предохранительную чеку и запереть ее защелкой.

Для перевода взрывателя МВП-62 в транспортное положение необходимо:

- вывинтить взрыватель из мины с помощью ключа (ключ накладывается штифтами вверх вырезами на выступы крышки);

- положить взрыватель выступами на крышке в фанерное гнездо и ключом (вырезом в ручке) свинтить заглушку (при отсутствии фанерного гнезда взрыватель удерживается вторым ключом);

- с помощью предохранительной чеки (или любой металлической пластинки), вставленной в прорезь выступа на движке, передвинуть движок в транспортное положение и, нажав на нижний конец штока кнопки, надеть хомутик на палец движка;

- установить на кнопку предохранительную чеку и запереть ее защелкой;

- навинтить на взрыватель заглушку и подтянуть ее ключом;

- очистить взрыватель и очко в мине от грунта;

- ввинтить взрыватель в мину и подтянуть его ключом.

Для перевода взрывателя МВ-62 в транспортное положение необходимо:

- вывинтить взрыватель из мины с помощью ключа;

- взять взрыватель обеими руками за крышку ударным механизмом вверх упором к себе и, нажимая большими пальцами на движок от себя, повернуть ударный механизм в наклонное положение (кнопка при этом должна отжиматься в верхнее положение, а зуб на конце штока кнопки должен находится в окне движка);

- запрещается при повороте ударного механизма прикладывать усилие к запалу МД-11 и выступающей из движка части корпуса;

- надеть предохранительную чеку  на кнопку взрывателя и закрепить чеку защелкой.

Для перевода взрывателя МВД-62 в транспортное положение необходимо:

- повернуть ручку механизма перевода в вертикальное положение (на 90 град. против хода часовой стрелки) и закрыть защелку;

- установить в отверстия в ручке предохранительную чеку.

Для обезвреживания мины с взрывателем МВШ-62 необходимо:

- снять с мины маскировку;

- повернуть ключом переводной кран по ходу часовой стрелки в предохранительное положение (красной  лыской  против   буквы П);

- отвинтить частично винт и снять с взрывателя удлинитель;

- очистив верх корпуса взрывателя от грунта, навинтить на взрыватель предохранительный колпак до отказа (при навинчивании колпак вращается против хода часовой стрелки - левая резьба);

- освободить мину от крепления (для извлечения анкера он вращается против хода часовой стрелки с помощью металлического штыря, конец которого вставляется в отверстие в анкере);

- снять мину с места установки и очистить ее от грунта;

- в случае повторной установки мины повернуть переводной кран в боевое положение и положить мину в контейнер ПМЗ-4 или ПМР-3.

В случае сдачи обезвреженных мин на склад на длительное хранение взрыватели МВЧ-62, МВЗ-62, МВП-62М, МВП-62, МВШ-62 и МВД-62 вывинчиваются из мин. На место взрывателей в мины ввинчиваются (устанавливаются) пробки. Мины и взрыватели раздельно укладываются в упаковку. У мин с взрывателями МВ-62 при сдаче на склад вывинчиваются запалы МД-11.

Для вывинчивания запала МД-11 необходимо:

- вывинтить взрыватель из мины;

- вставить в окно движка со стороны, противоположной упору, распорную чеку;

- вывинтить запал МД-11;

- вынуть распорную чеку и повернуть ударный механизм в наклонное положение (если он не был повернут ранее);

- ввинтить взрыватель в мину (без запала);

- уложить запал МД-11 и мину в упаковку.

ТМ-62П2

противотанковая мина

Мина ТМ-62П2, противотанковая, противогусеничная, предназначена для минирования местности против бронированной техники противника.

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип | - Противогусеничные фугасные |
| --- | --- |
| Материал корпуса (оболочки) | - Пластмасса АГ-4в |
| Масса | - 9,4—10,0 кг |
| Масса ВВ: |  |
| - ТНТ | - 6,5 кг |
| - смесью МС или ТГА | - 7,0 кг |
| Диаметр (длина, ширина) | - 320 мм |
| Высота с взрывателем | - 128 мм (МВЧ-62, МВЗ-62, МВП-62М, МВП-62) 330 мм (МВШ-62 с коротким удлинителем) 1000 мм (МВШ-62 с длинным удлинителем) |
| Тип рекомендованного к применению взрывателя | - МВП-62М МВП-62 |
| Температурный диапазон применения | - Определяется применяемым взрывателем |
| Способ установки | - Средствами механизации и вручную |

К серии ТМ-62 относятся мины: ТМ-62М, ТМ-62П, ТМ-62П2, ТМ-62ПЗ, ТМ-62Т, ТМ-62Д и ТМ-62Б.

Мины серий ТМ-62 применяются с взрывателями МВЧ-62, МВ3-62, МВП-62М, МВП-62, МВШ-62, МВ-62, МВД-62.

В зависимости от наличия взрывателей и применяемых средств механизации минирования все мины серии ТМ-62 могут снаряжаться любым из перечисленных взрывателей. Однако рекомендуется применять:

— мины ТМ-62П2 - с взрывателями МВП-62М и МВП-62, обеспечивающими необнаруживаемость индукционными миноискателями и установку средствами механизации минирования;

Мины серии ТМ-62 не имеют запального гнезда под электродетонатор ЭДП-р (зажигательную трубку ЗТП). При использовании мин серии ТМ-62 в качестве подрывных зарядов в очко вместо взрывателя ввинчивается детонирующее устройство ДУ-62, имеющее запальное гнездо под электродетонатор ЭДП-р (зажигательную трубку ЗТП).

Установка мин серия ТМ-62 в неизвлекаемое положение производится с применением мины-ловушки МС-3.

Мины серии ТМ-62 неокончательно снаряженные представляют собой заряд ВВ, заключенный в корпус, в оболочку или без корпуса, с унифицированным очком под взрыватель. При хранении очко закрывается пластмассовой или полиэтиленовой пробкой.

Мина ТМ-62П2 имеет пластмассовый корпус 8 (из АГ-4В), снаряженный зарядом 3. В центральном стакане размещается дополнительный детонатор 6. Для ввинчивания взрывателя стакан имеет в верхней части резьбу. Для обеспечения герметичности сочленения с взрывателем служит резиновая прокладка 7.

Мины ТМ-62П2 комплектуются съемной ручкой 2 из тесьмы. Ручка надевается на мину при необходимости переноски ее в случае установки вручную.

ТМ-62П3

противотанковая мина

Мина ТМ-62П3, противотанковая, противогусеничная, предназначена для минирования местности против бронированной техники противника.

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип | - Противогусеничные фугасные |
| --- | --- |
| Материал корпуса (оболочки) | - Полиэтилен |
| Масса | - 8,0-8,7 кг |
| Масса ВВ: |  |
| - ТНТ | - 6,5 кг |
| - смесью МС или ТГА | - 7,2 кг |
| Диаметр (длина, ширина) | - 320 мм |
| Высота с взрывателем | - 128 мм (МВЧ-62, МВЗ-62, МВП-62М, МВП-62) 330 мм (МВШ-62 с коротким удлинителем) 1000 мм (МВШ-62 с длинным удлинителем) |
| Тип рекомендованного к применению взрывателя | - МВП-62М МВП-62 |
| Температурный диапазон применения | - Определяется применяемым взрывателем |
| Способ установки | - Средствами механизации и вручную |

К серии ТМ-62 относятся мины: ТМ-62М, ТМ-62П, ТМ-62П2, ТМ-62ПЗ, ТМ-62Т, ТМ-62Д и ТМ-62Б.

Мины серий ТМ-62 применяются с взрывателями МВЧ-62, МВ3-62, МВП-62М, МВП-62, МВШ-62, МВ-62, МВД-62.

В зависимости от наличия взрывателей и применяемых средств механизации минирования все мины серии ТМ-62 могут снаряжаться любым из перечисленных взрывателей. Однако рекомендуется применять:

— мины ТМ-62ПЗ - с взрывателями МВП-62М и МВП-62, обеспечивающими необнаруживаемость индукционными миноискателями и установку средствами механизации минирования;

Мины серии ТМ-62 не имеют запального гнезда под электродетонатор ЭДП-р (зажигательную трубку ЗТП). При использовании мин серии ТМ-62 в качестве подрывных зарядов в очко вместо взрывателя ввинчивается детонирующее устройство ДУ-62, имеющее запальное гнездо под электродетонатор ЭДП-р (зажигательную трубку ЗТП).

Установка мин серия ТМ-62 в неизвлекаемое положение производится с применением мины-ловушки МС-3.

Мины серии ТМ-62 неокончательно снаряженные представляют собой заряд ВВ, заключенный в корпус, в оболочку или без корпуса, с унифицированным очком под взрыватель. При хранении очко закрывается пластмассовой или полиэтиленовой пробкой.

Мины ТМ-62П3 состоят из заряда 3 пластмассового стакана 4 с дополнительным детонатором 6 и взрывателя 1. Заряд мины имеет оболочку 9 из полиэтилена.

Рис. 2. Противотанковая мина ТМ-62ПЗ:

а — общий вид мины с взрывателем МВП-62М; б—разрез мины с пробкой; 1—взрыватель; 2— ручка; 3 — заряд; 4 — стакан; 5 — пробка; 6 — дополнительный детонатор; 7—прокладка; 8 - резиновое кольцо; 9 — оболочка

ТМ-62Т

противотанковая мина

Мина ТМ-62Т противотанковая, противогусеничная, предназначена для минирования местности против бронированной техники противника.

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип | - Противогусеничные фугасные |
| --- | --- |
| Материал корпуса (оболочки) | - Капроновая ткань |
| Масса | - 8,3—9,2 кг |
| Масса ВВ: |  |
| - ТНТ | - 7,0 кг |
| - смесью МС или ТГА | - 7,9 кг |
| Диаметр (длина, ширина) | - 320 мм |
| Высота с взрывателем | - 128 мм (МВЧ-62, МВЗ-62, МВП-62М, МВП-62) 330 мм (МВШ-62 с коротким удлинителем) |
| Тип рекомендованного к применению взрывателя | - МВП-62М МВП-62 |
| Температурный диапазон применения | - Определяется применяемым взрывателем |
| Способ установки | - Средствами механизации и вручную |

К серии ТМ-62 относятся мины: ТМ-62М, ТМ-62П, ТМ-62П2, ТМ-62ПЗ, ТМ-62Т, ТМ-62Д и ТМ-62Б.

Мины серий ТМ-62 применяются с взрывателями МВЧ-62, МВ3-62, МВП-62М, МВП-62, МВШ-62, МВ-62, МВД-62.

В зависимости от наличия взрывателей и применяемых средств механизации минирования все мины серии ТМ-62 могут снаряжаться любым из перечисленных взрывателей. Однако рекомендуется применять:

— мины ТМ-62Т - с взрывателями МВП-62М и МВП-62, обеспечивающими необнаруживаемость индукционными миноискателями и установку средствами механизации минирования;

Мины серии ТМ-62 не имеют запального гнезда под электродетонатор ЭДП-р (зажигательную трубку ЗТП). При использовании мин серии ТМ-62 в качестве подрывных зарядов в очко вместо взрывателя ввинчивается детонирующее устройство ДУ-62, имеющее запальное гнездо под электродетонатор ЭДП-р (зажигательную трубку ЗТП).

Установка мин серия ТМ-62 в неизвлекаемое положение производится с применением мины-ловушки МС-3.

Мины ТМ-62Т состоят из заряда 3 пластмассового стакана 4 с дополнительным детонатором 6 и взрывателя 1. Заряд мины имеет оболочку 9 из ткани.

Рис. 3. Противотанковая мина ТМ-62Т с взрывателем МВП-62;

а — общий вид; б — разрез; 1 — взрыватель; 2 — ручка; 3—заряд; 4— стакан; 6—дополнительный детонатор; 7—прокладка; 8—кольцо; 9 - оболочка

ТМ-72

противотанковая мина

Мина ТМ-72 противотанковая, противоднищевая , кумулятивная предназначена для минирования местности в целях поражения бронированной техники противника.

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип | - противоднищевая, кумулятивная |
| --- | --- |
| Поражающее действие | - Обеспечивает перебивание гусеницы или пробивание днища с повреждением агрегатов танка и поражением экипажа; в броне до 100 мм пробивает отверстие диаметром 50-60 мм с расстояния 0,25 - 0,5 м |
| Взрыватель | - МВН – 72 (МВН-80, МВШ-62) |
| Время дальнего взведения | - 30…120 с |
| Время боевой работы | - 1 мес |
| Масса | - 6 кг |
| Масса заряда (ТГ - 40) | - 2,5 кг |
| Материал мины | - сталь с боевым элементом из меди |
| Диаметр | - 250 мм |
| Высота с взрывателем: |  |
| МВН-72 | - 128 мм |
| МВШ-62 | - 1003 мм |
| Температурный диапазон | - 40º С …. + 50º С |
| Способ установки | - На грунт и в грунт вручную и раскладкой с автомобиля |

Мина противотанковая противоднищевая. Поражение машинам противника наносится за счет пробивания днища танка кумулятивной струей при взрыве заряда мины в момент, когда танк окажется над проекцией мины.

Мина может устанавливаться как на грунт, так и в грунт, в снег, под воду только вручную. Для установки средствами механизации не предназначена, хотя прицепной минный заградитель ПМЗ-4 может использоваться для раскладки мин на минном поле. Однако все действия по приведению мины в боевое положение, закапыванию, маскировке выполняются вручную.

Основным штатным взрывателем является МВН-72, реагирующий на магнитное поле танка (БТР, БМП, БМД, автомобиль). Реакция взрывателя рассчитана так, что при скорости цели выше 5-9 км. в час взрыв происходит под боевым или трансмиссионным отделением. При меньшей скорости цели взрыв может произойти под передней частью машины. При скорости цели свыше 90 км/час взрыв может произойти позади машины (т.е. цель не будет поражена).

Может также использоваться штыревой взрыватель МВШ-62 с удлиненным штырем (не менее 50 см.). Размеры посадочных мест ( диаметр, резьба) взрывателей серии МВ-62 и МВН-72 одинаковы и все взрыватели серии МВ-62 могут применяться с миной ТМ-72. Однако они ( кроме МВШ-62) фактически превращают мину ТМ-72 в противогусеничную и в таком варианте ее использование нецелесообразно, ввиду недостаточного по массе заряда ВВ (повреждает 1-2 трака гусеницы)

На снимке: подрыв танка на мине ТМ-72 (полигонные испытания). Взрыв произошел под топливным баком в носовой части машины.

Срок боевой работы мины со взрывателем МВН-72 ограничивается сроком работы источника тока взрывателя ( элемент ПМЦ-У-48ч или КБ-У-1,5), но во всех случаях не менее 1 месяца, после чего мина становится невзрывоопасной. Срок боевой работы мины со взрывателем МВШ-62 ограничивается сроком коррозии корпуса мины и взрывателя (от 1 до 10 и более лет в зависимости от влажности грунта). Самоликвидатором мина не оснащается. Элементов неизвлекаемости не имеет, но в качестве последних с миной могут использоваться мины-сюрпризы МС-3 или МС-4. Кроме того, очень высокая чувствительность взрывателя МВН-72 к изменениям магнитного поля может вызвать взрыв мины при приближении к ней человека, имеющего при себе металлические предметы или даже вследствие перемещения самой мины по местности. Любые электромагнитные воздействия (маг.поле, радиоизлучение миноискателя) вызывают срабатывание взрывателя обязательно

Мины ТМ-72 укладываются в деревянные ящики по 4 шт. Вес ящика 40 кг. Взрыватели перевозятся в собственной укупорке. Однако мины могут перевозиться в своей штатной укупорке окончательно снаряженными, т.е. с ввинченными взрывателями.

От автора. Мнение об этой мине в войсках невысокое, впрочем, как и обо всех минах (наших и иностранных) с магнитными взрывателями. Капризны, требуют квалифицированного персонала, чувствительны к низким и высоким температурам, сырости (отказывают источники питания), к свежести источников питания. Установка только вручную. И в то же время, траление таких мин не вызывает проблем. Трал ЭМТ надежно работает и взрывает мины на безопасном от машины удалении.

ТМ-73

противотанковая мина

Предназначена для минирования дорог с твердым покрытием и дефиле, против крупной боевой техники. (самоходных ракетных и артиллерийских установок и бронетранспортеров).

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип | - противотанковая, противобортная, кумулятивная (с использованием реактивной противотанковой гранаты РПГ-18) |
| --- | --- |
| Поражающее действие | - пробивает броню 300 мм, поражает экипаж машины и агрегаты на расстоянии 30 м |
| Взрыватель | - МВЭ – 72 |
| Масса | - 8 кг |
| Масса гранаты (РПГ-18) | - 2,6 кг «Муха» |
| Масса заряда (осколочного) | - 0,32 кг |
| Масса приспособления для установки | - 4,8 кг |
| Материал мины | - сталь |
| Удаление от рабочей части растяжки | - 20…25 м |
| Длинна растяжки | - 15 м |
| Время установки мины 2 чел лет/зим | - 8.10/15 мин |
| Время боевой работы | - 1 месяц |
| Габариты: |  |
| длинна | - 1090 мм |
| ширина | - 280 мм |
| высота | - 430 мм |
| Температурный диапазон | - 40º С …. + 50º С |
| Способ установки | - только вручну |

Организационно мина состоит из трех основных компонентов:
1.Реактивная противотанковая граната РПГ-18 "Муха";
2.Взрывное устройство, включающее в себя взрыватель обрывного действия МВЭ-72 и пусковое устройство;
3.Комплект приспособлений для установки мины на местности.

Мина устанавливается на местности поперечно предполагаемому движению цели в 20-25 метрах от трассы движения цели на высоте 37см.от поверхности грунта. Обрывной датчик цели взрывателя МВЭ-72  натягивается поперек направления движения цели на высоте 0.8 - 1.2 м. от поверхности грунта, а пусковое устройство закрепляется на трубе гранаты. К пусковому устройству присоединяется накольный механизм взрывателя МВЭ-72.

Когда движущийся танк противника оборвет натянутый над дорогой обрывной датсчик цели, взрыватель МВЭ-72 выдаст электроимпульс на свой накольный механизм. Ударник накольного механизма  воспламенит капсюль-воспламенитель пускового устройства, от него загорится пороховой заряд УЗВ-5 и давление пороховых газов продавит  спусковой рычаг шептала гранаты РПГ-18. Произойдет выстрел и боеголовка поразит цель.
Собственно, действие мины ТМ-73 аналогично стрельбе гранатой РПГ-18 с той лишь разницей, что выстрел производит не солдат-гранатометчик, а сама цель, воздействовав на датчик цели мины. Мина была принята на вооружение Советской Армии в 1974 году, но до 1999 года информация по ней являлась закрытой.

Тактико-технические характеристики РПГ-18 
Длина- в походном положении 705мм. - в боевом 1050мм.
Калибр- 64мм. 
Масса- 2,6кг. 
Начальная скорость- 114м/с.
Дальность прямого выстрела -135м. 
Прицельная дальность- 200м. 
Бронепробиваемостьпод углом 60° oт нормали- 150мм
Рассмотрим основные компоненты мины.

Реактивная противотанковая граната РПГ-18
Принята на вооружение в 1972 г. Пусковое устройство гранаты представляет собой гладкостенную телескопическую конструкцию, состоящую из наружной и внутренней труб. Наружная  труба изготовлена из стеклоткани марки Т13, пропитанной лаком ЭП-5122. Внутренняя труба изготовлена из алюминиевого сплава 65ХЗД1Т или 65ХЗАМг6М. Прицельное приспособление состоит из подпружиненных мушки и диоптра. Разрывной заряд из ВВ типа Окфол располагается в головной части гранаты. Реактивный двигатель имеет одношашечный реактивный заряд из пороха ППК-5. 
Для перевода гранаты из походного положения в боевое необходимо открыть заднюю крышку и раздвинуть трубы до упора, при этом передняя крышка откроется, а предохранительная стойка с диоптром и мушка займут вертикальное положение. Для взведения ударного механизма следует повернуть предохранительную стойку вниз до упора и затем отпустить её. Производство выстрела осуществляется нажатием на спусковой рычаг шептала. 
Масса гранаты- 1,4кг.

От автора. Вообще-то, это изделие общепринято называть одноразовым ручным гранатометом РПГ-18 "Муха", но я пользуюсь официальной терминологией, используемой, в частности, в Руководстве по мине ТМ-73, где оно именуется именно "граната".

Взрыватель обрывного действия МВЭ-72  предназначен для приведения мины в действие при воздействии машины противника на его обрывной датчик. МВЭ - 72 состоит из металлического  корпуса, в котором смонтированы электронный блок и пиротехнический включатель, пластмассового стакана с источником тока(батареей), накольного устройства НМ соединенного с электронным блоком проводами,   и обрывного датчика. Сверху на корпусе имеется заглушка. К ней привязана нить терочного воспламенителя, которым приводится в действие пиротехнический включатель. Для подключения обрывного датчика на корпусе имеется гнездо, закрытое пробкой. Стакан ввинчивается в нижнюю часть корпуса, имеющую резьбу. Накольный механизм имеет в центральном канале электровоспламенитель НХ - ПЧ и ударник. В корпусе накольного механизма имеется резьба. Обрывной датчик состоит из эмалированного обмоточного провода диаметром 0.14 мм, сложенного вдвое. Длина двойного провода 50-65 метров. 
Характеристики взрывателя:
Тип- электромеханический 
Масса- 600г. 
Диаметр- 65мм. Высота- 150мм. 
Время взведения- 50 - 180сек .
Длина обрывного датчика цели- 50-65м. 
Источник тока-  элемент 373 (R20)
Усилие, необходимое для обрыва обрывного провода (датчика цели)- 300-400гр..
Температурный диапазон применения от - 40 до + 50 градусов.
Время боевой работы- 4мес.

Перевод в безопасное положение возможен извлечением батареи питания из взрывателя или перерезанием проводов, идущих к накольному механизму.

Пусковое устройство представляет из себя пустотелое изделие(4) с размещенным внутри пороховым зарядом УЗВ-5 (3), крепящееся на трубу гранаты с помощью хомута (7) и имеющее  резьбу для привинчивания накольного устройства взрывателя МВЭ-72 (1). Срабатывание накольного устройства вызывает воспламенение порохового заряда и давление пороховых газов продавливает спусковой рычаг шептала гранаты РПГ-18 (5). В результате чего и происходит выстрел.
На рисунке пусковое устройство показано в разрезе.

Комплект приспособлений для установки мины на местности включает в себя стойки переднюю и заднюю для самой гранаты, две подкладки для стоек и гвозди для прикрепления подкладок к земле, две стойки для размещения между ними обрывного датчика цели, два колышка для установки стоек, четыре проволочных оттяжки, чехол вспомогательное имущество.

От автора. Время боевой работы мины указано минимальное, а вообще оно зависит от годности батареи питания и может составлять до полутора лет, а с импортной батареей и гораздо больше.
В характеристиках мины ее бронепробиваемость явно завышена, т.к. в инструкциях к гранате РПГ-18 ее бронепробиваемость указана как 150мм., но число 300 мм. указано в Руководстве по мине ТМ-73. 
Явно не соответствует действительности температурный диапазон применения мины, т.к. нижний предел зависит от морозостойкости батареи питания взрывателя МВЭ-72. 
Советские батарейки 373 (R20) не выдерживали и 15 градусов мороза, а при жаре выше 30 градусов начинали безудержно течь, разъедая все, что попадало на пути текущего щелочного состава. 
Конечно, если вставить толковые импортные батарейки и хорошо утеплить взрыватель, то и температурный диапазон будет соответствовать и срок боевой работы возрастет раз в пять. 
Но таких батареек саперам не давали даже в лучшие времена, а получаемые по линии военного ведомства батарейки можно было выбрасывать сразу, не глядя, как только машина с полученным инженерным имуществом выезжала за ворота дивизионного склада. Ибо,  пока батарейка попадала в руки сапера, ее долгий путь (2-3 года) лежал через центральные склады МО, окружной склад, дивизионный склад. А инженерные склады у нас в Вооруженных Силах никогда не отапливались. Один только цикл "заморозить-разморозить" превращал элемент питания в нечто непотребное.

Установка одной мины занимает от 8 до 20 минут и выполняется двумя саперами. Порядок установки мины:
-выбрать места установки стоек датчика цели с таким расчетом, чтобы натянутая между стойками обрывная проволока была над поверхностью проезжей части дороги  на высоте 0,8-1,2 м; 
-забить на месте установки ближней от мины стойки колышек; 
-вставить в колышек стержень со стойкой; 
-размотать две оттяжки и подсоединить их концы с петлями к кольцу стойки; -натянуть в сторону от дороги оттяжки (между ними должен быть угол 90°) и для каждой на расстоянии 1,2- 1,5 м от стойки забить гвоздь; 
-привязать с легким натягом оттяжки за гвозди; 
-в таком же порядке установить дальнюю от мины стойку; 
-со смещением в 1,5-3 м от створа стоек на расстоянии 20-25 м от ближней стойки установить мину для чего:
-извлечь гранату из чехла; 
-отжать пружинную стяжку и откинуть заднюю крышку гранаты;
- развести трубы ствола гранаты до упора;
-раскрыть скобу  передней стойки и поставить стойку на землю; 
-положить гранату на опору  передней стойки вверх прицелом;
- закрыть скобу с помощью замка; 
-на конце ствола гранаты скобой закрепить заднюю стойку; 
-поставить мину на грунт, нацелив ее на дальнюю стойку; 
-подложить под стойки подкладки и забить гвозди в грунт через отверстия; 
-навести мину на вершину дальней стойки, пользуясь нижним отверстием диоптра; -отрыть под гранатой лунку в грунте и установить взрыватель так, чтобы заглушка включающего устройства и гнездо штекера остались открытыми; 
-закрепить штекер около взрывателя, размотать и растянуть соединительные провода в направлении ближней стойки; 
- закрепить на стойке панельку с обрывной петлей; 
-растянуть обрывную растяжку до дальней стойки;
-продеть конец обрывной растяжки в карабин дальней стойки, сделать на проволоке петлю, завести ее в паз на  грузе и затянуть;
- завести проволоку в паз на ограничителе, закрепить ограничитель на расстоянии 30-50 мм от груза; 
-замаскировать осторожно стойки высокой травой, кустарником; проверить малым омметром целость обрывной проволоки; 
- вставить штекер в контактное гнездо взрывателя, удалив из него пробку; 
-проверить с помощью паза на ключе величину выступания шептала над поверхностью кожуха; 
-установить над шепталом ударного механизма гранаты пусковое устройство и закрепить его с помощью капроновой ленты; 
-свинтить колпачок с пускового устройства и навинтить на него накольный механизм взрывателя; 
-взвести поворотом диоптра вниз до упора ударно-спусковой механизм гранаты;  -надеть на мину защитный чехол и застегнуть его на кнопки; 
-вывинтить из взрывателя с помощью ключа заглушку и вытянуть капроновую нить, не допуская ее натяжения; 
-замаскировать мину и взрыватель; 
-придерживая взрыватель, резким движением за капроновую нить выдернуть терку.

Через 50-180 секунд мина будет в боевом положении.

Обезвреживание мины выполняется снятием  с гранаты пускового устройства. Однако в случае обрыва или отсоединения   обрывной проволоки взрыватель сработает и вызовет воспламенение порохового заряда

ТМ-83

противобортная мина

Мина ТМ-83 противотанковая, противобортовая, предназначенная для поражения танков и других бронированных целей противника.

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип мины | - противотанковая противобортовая на принципе снарядоформирующего ПЭ |
| --- | --- |
| Масса, кг: |  |
| мины в окончательно снаряженном виде взрывателя заряда ВВ (ТГ 40/60) | - 20,4 - 2,7 - 9,6 |
| Габариты мм: |  |
| длинна ширина высота | - 455 - 377 - 670 |
| Тип взрывателя | - неконтактный двухканальный с сейсмическим и инфракрасным датчиком цели |
| Дальность поражения цели, м | - до 50 |
| Тип механизма дальнего взведения | - гидромеханический |
| Время дальнего взведения, мин | - 1...30 |
| Варианты применения | - управляемый и неуправляемый |
| Способ установки | - только вручную |
| Время боевой работы, сут | - 30 |
| Поражающее действие: на расстоянии 50 м пробивает в броне толщиной 100 мм отверстие диаметром, мм | - 80 |
| Температурный диапазон применения | - -30…+50 оС |

Мина ТМ-83 (рис. 4.34) состоит из мины неокончательно снаряженной и взрывателя. Мина неокончательно снаряженная включает корпус с зарядом ВВ, приспособления для установки мины, визир и чехол. Корпус 2 мины (рис. 4.35) стальной, имеет медную облицовку 1 и снаряжен зарядом 5 ВВ ТГ-40/60 с дополнительным детонатором 8 из ВВ А-IХ-1. С тыльной стороны корпус закрыт крышкой 6 с очком для ввинчивания запала МД-5М. В транспортном положении очко закрыто заглушкой 9. На верхней части корпуса расположена втулка 3 с пазом 4 для установки оптического датчика цели.

Рис. 4.34. Противотанковая противобортовая мина ТМ-83:

1 — корпус; 2 — оптический датчик цели; 3 — запал МД-5М; 4 - предохранительно-исполнительный механизм; 5 — сейсмический датчик цели; 6 — приспособление для установки СДЦ; 7 — приспособления для установки мин на местности

На боковой поверхности корпуса имеются две резьбовые цапфы 10 с рукоятками 11 для крепления мины в скобе. К крышке

Мины, установленные в неуправляемом варианте, снимать или обезвреживать запрещается. Они уничтожаются прострелом так же, как и мины, установленные в управляемом варианте, которые не удалось перевести в безопасное состояние.

. Поражение машинам противника наносится за счет пробивания бортовой брони ударным ядром, образующимся из обкладки кумулятивной воронки при взрыве мины. При проникновении ударного ядра внутрь танка происходит поражение членов экипажа и оборудования танка каплями расплавленной брони, высоким давлением, возникающим внутри и высокой температурой ядра. Это вызывает пожар внутри танка, возможна детонация боекомплекта

Срок боевой работы мины ограничивается сроком работоспособности батарей электропитания, зависящей от температуры окружающей среды, но во всех случая не менее 70 суток. Самоликвидатором мина не оснащается, Элементов неизвлекаемости не имеет, однако в качестве такового может использоваться мина-сюрприз МС-3 или МС-4.

Мина может находить довольно ограниченное применение, как правило, в узлах заграждений в населенных пунктах, горных дорогах, дефиле и других местах, где объезд невозможен или затруднен. Однако характерность таких мест возможной установки подобных мин позволяет саперам противника своевременно обнаруживать и обезвреживать мину. Впрочем, если вся местность позволяет установку мины, то ее обнаружение становится проблематичным, т.к. сама мина находится далеко в стороне, сейсмический датчик цели может располагаться также вне проверяемой саперами зоны и на сотрясение грунта от шагов не реагирует, взрывчатки на дороге нет и собака сейсмический датчик цели не обнаруживает.
На работу мины отрицательно влияют запыленность (задымленность) воздуха, снегопад, сильный дождь и другие факторы, которые могут нарушить свободное прохождение инфракрасного луча. На установку мины уходит до 15-20 минут и требуется очень точное нацеливание фонаря на приемник, что не всегда достижимо. В этом плане куда как лучше было бы воспользоваться датчиком цели аналогичной шведской мины Type 14, имеющей простой обрывной датчик цели (проводок), перебрасываемый через дорогу

ТМ-89

противотанковая мина

Противотанковая мина     ТМ-89 предназначена для минирования местности против танков и другой подвижной техники противника. Мина обеспечивает поражение танка или другой подвижной техники под всей нижней проекцией.

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип мины | - противотанковая, кумулятивно-фугасная |
| --- | --- |
| Тип взрывателя | - неконтактный, магнитный, двухканальный с встроенным ампульным источником тока |
| Боевая эффективность | - сквозное пробитие не менее 40-мм брони при установке в грунт с маскировочным слоем 0,1 м |
| Время дальнего взведения взрывателя мины, с | - От 20 до 700 |
| Температурный диапазон применения | - От - 30 до + 50 ° С |
| Способ установки мины | - Вручную, заградителем ГМЗ-3, оборудованием ВМР-2 |
| Срок боевой работы в минном поле, суток | - До 30 |
| Глубина установки | - 100 мм |
| Габаритные размеры мины: диаметр высота | - 320 мм - 132 мм |
| Габаритные размеры упаковки с минами | - 727х400х417 мм |
| Количество мин в упаковке | - 4 шт |
| Масса, кг: мины заряда ВВ (ТГ 40/60) детонатора пороховой навески (ДРП-3) вышибного заряда упаковки с минами | - 11,5 - 6,7 - 0,17 - 0,07 |
| Гарантийный срок хранения мины с встроенным ампульным источником тока, лет | - 10 |

Мина принята на вооружение взамен мин серии ТМ-62 на особый период.

Мины поставляются с завода-изготовителя с встроенными взрывателями и с установленными в них дистанционными механизмами (с красной крышкой) для установки заградителем ГМЗ-3 или вручную.

Комплект пусковых механизмов (с крышкой черного цвета) предназначен для установки мин с вертолетного раскладчика ВМР-2.

Пусковые механизмы устанавливаются во взрыватели вместо дистанционных механизмов перед применением мин.

## Устройство мины

Мина (рис. 4.24) состоит из боевой части, взрывателя 1, вышибного заряда (ВЗ) 2, предохранительно-исполнительного механизма (ПИМ) 14 и детонатора.

Сборка боевой части с взрывателем, ВЗ и ПИМ производится на заводе-изготовителе.

Установка детонатора в мину производится перед ее применением.

Боевая часть состоит из стального корпуса 7 с кумулятивной облицовкой 9, снаряженного зарядом ВВ 8. В верхней части корпуса имеется кольцевой узел крепления взрывателя, содержащий стальное 5 и дюралюминиевое 4 кольца и резиновую прокладку 3.

повернуть ключом стопор по ходу часовой стрелки и законтрить рукоятку;

выдернуть или обрезать нить дистанционного механизма.

Обезвреженные таким образом мины остаются на минном поле.

Установка мин с вертолета Ми-8Т, оснащенного оборудованием ВМР-2, производится при скорости полета 10...20 км/ч с высот до 50 м на поверхность грунта (снега).

Перед зарядом подготовленных к установке мин в кассету ВМР-2 необходимо убедиться в наличии во взрывателе пускового механизма (крышка черного цвета). Остальные операции перед зарядом мин в кассету ВМР-2 выполняются в той же последовательности, как при зарядке кассет в ГМЗ-3.

###### Поиск и снятие мин

Поиск и снятие мин производятся при строгом соблюдении мер безопасности, установленных настоящей инструкцией.

К работам по поиску и снятию мин допускаются лица, изучившие устройство и способы применения мины и прошедшие инструктаж непосредственно перед выполнением этих работ.

Поиск мин производится только визуально, без применения щупов и миноискателей.

Запрещается:

при обнаружении мины перемещать ее и подходить к ней с ферромагнитными предметами (шанцевым инструментом, каской, автоматом и др.);

снимать мину при наличии видимых механических повреждений взрывателя.

Операции по снятию мин выполняются в такой последовательности:

одной рукой удерживая мину от перемещений, другой рукой вставить крюкообразный конец ключа из комплекта мины в паз стопора рукоятки взрывателя и повернуть его в горизонтальной плоскости против хода часовой стрелки на 90° до упора;

удерживая мину от перемещений, поднять рукоятку взрывателя в вертикальное положение и повернуть ее вокруг вертикальной оси по ходу часовой стрелки на 180°;

опустить рукоятку в гнездо корпуса взрывателя и ключом повернуть стопор по ходу часовой стрелки на 90° до упора;

убедиться, что цвет поверхности опущенной рукоятки, обращенной наружу, красный.

Мины, установленные в грунт и перевернутые вверх дном при установке на поверхность грунта (снега), снятию не подлежат.

Отделение саперов, назначенное для поиска и снятия мин, разбивается на расчеты, состоящие из двух номеров. Первый номер (старший), продвигаясь в указанном направлении, визуально проводит обнаружение (поиск) мин;

обнаружив мину, переводит рукоятку взрывателя из боевого положения в транспортное и ставит мину на ребро.

Второй номер, продвигаясь за первым, собирает мины в группы по 3...5 шт, при необходимости помогает в обнаружении (поиске) мин первому номеру расчета.

Командир отделения руководит работой расчетов, уточняет движение первых номеров, контролирует правильность перевода мин из боевого положения в транспортное и ведет учет снятых и не подлежащих снятию мин.

Для переноски с мест установки мин, переведенных в транспортное положение, назначается отдельная команда саперов.

Снятые мины с переведенными в транспортное положение взрывателями использованию для повторной установки не подлежат.

Это самая современная российская противотанковая мина, принятая на вооружение Российской Армии в 1993 году.

Предназначена для минирования местности против танков и другой подвижной техники противника.

Взрыв мины происходит, когда над ней оказывается  масса из ферромагнитных материалов. Взрывом мощного заряда ВВ (6.7кг.) пробивается днище танка или перебивается гусеница, разрушается каток, часто повреждается и балансир. В первом  случае танк полностью выводится из строя, обычно с гибелью экипажа. Во втором случае выведение из строя составляет от 2 до 6 часов и после ремонта ходовой части танк может продолжать выполнение боевой задачи.

Внешне и по размерам походит на противотанковую мину ТМ-62М, однако заряд взрывчатки в корпусе мины организован так, что образует кумулятивную воронку.

На снимке справа заряд ВВ выделен желтым цветом.

Взрыватель мины магнитный, являющийся частью конструкции мины. В некоторых вторичных источниках он обозначается индексом  МВН-89, однако это не соответствует действительности.

По утверждениям сайта "Paul Mulcahy's Web Site.htm" в 50% случаев мина может среагировать на магнитное поле миноискателя и в 10% на прикосновение металлического ножа или щупа, однако Руководство по материальной части мины этого не подтверждает, хотя и запрещает   приближение к мине с ферромагнитными материалами (оружие, бронежилет, каска, шанцевый инструмент и т.п.) и поиск мин с помощью металлодетекторов и щупов, а также перемещение неразоруженной мины.

Мина устанавливается на грунт, в грунт, в снег  вручную или с помощью средств механизации -гусеничного минного заградителя ГМЗ-3 или  вертолетной системы минирования ВМР-2 на вертолете Ми-8Т. По утверждениям сайта  "Paul Mulcahy's Web Site.htm" мина неизвлекаемая и необезвреживаемая, однако Руководство по материальной части мины предусматривает ее снятие и перевод взрывателя в безопасное положение.

# Text boxes

# Мина-ловушка МЛ-7:

# 1—кольцо; 2 — предохранительная чека; 3 — ограничитель; 4—двуплечий рычаг; 5—корпус мины; 6 — взрыватель; 7—колпачок; 8—разрезное кольцо; 9—механизм дальнего взведения; 10 — ударник; 11 — движок с капсюлем-детонатором; 12 — детонатор; 13 — пружинная защелка; 14 — дополнительный детонатор; 15 — подпружиненный шток; 16— корпус заряда; 17 — заряд; 18— шпилька крышки; 19— капроновая лента; 20 — крышка

Установка мины ПОМЗ-2 с двумя ветвями  проволочной растяжки:

1 - мина; 2 - установочный колышек; 3 - проволочная растяжка;

4 - колышки растяжки

Установка мины ПОМЗ-2 с одной ветвью проволочной растяжки:

1 - мина; 2 - проволочная растяжка; 3 - колышек растяжки;

4 - установочный колышек

Мина ПФМ-1С (разрез):

1 — корпус; 2 — заряд ВВ; 3 — кольцо; 4 — корпус МДВ; 5, 9 и 19 — пружины; 6 и 17 — штоки с поршнями; 7 и 18 — камеры с жидким каучуком; 8—крышка; 10 — чека; 11 — ударник; 12 — втулка; 13 — стабилизирующее крыло; 14 — движок; 15 — детонатор; 16 — колпачок; 20 — отверстие; 21 — капсюль-детонатор; 22 — шарик; 23 — боевая пружина